Преподаватель учебной дисциплины Физика Лелаус Е.Ф

дата 08.04 0.2020г.

Профессия 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Условия, необходимые для возникновения и поддержание электрического тока

Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление.

Содержание

Закон  Ома для участка цепи Вольтамперная характеристика. Разность потенциалов и напряженность электрического поля. Зависимость силы тока от приложенной разности потенциалов на концах проводника.  Сопротивление. Удельное сопротивление. Значение закона Ома.

Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводника от температуры.  Сверхпроводимость. Постоянный электрический ток. Упорядочный перенос  заряженных частиц. Направление тока. Действие тока. Источник тока. Сторонние силы.  Схематическое изображение источников постоянного тока. Определение  силы тока  и плотности тока. Измерение силы тока. Скорость упорядочного движения электронов в проводнике.

Задание составить краткий конспект по лекции

Лекция 1

Что же такое электрический ток  и что необходимо для его возникновения  и существования в течение  нужного нам времени?

Слово «ток» означает движение или  течение чего-то. Электрическим током  называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Чтобы  получить электрический ток в  проводнике, надо создать в нем  электрическое поле. Чтобы электрический  ток в проводнике существовал  длительное время, необходимо все это  время поддерживать в нем электрическое  поле. Электрическое поле в проводниках  создается и может длительное время поддерживаться источниками  электрического тока. В настоящее  время человечество использует четыре основные источника тока: статический, химический, механический и полупроводниковый (солнечные батареи), но во всяком из них совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Раздельные частицы накапливаются  на полюсах источника тока, - так  называют места, к которым с помощью  клемм или зажимов подсоединяют проводники. Один полюс источника  тока заряжается положительно, другой - отрицательно. Если полюсы соединить  проводником, то под действием поля свободные заряженные частицы в  проводнике будут двигаться, возникнет  электрический ток.

Основные определения

Электрический ток широко используется в энергетике для передачи энергии  на расстоянии.

Электрический ток — упорядоченное  некомпенсированное движение свободных  электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках — электроны, в  электролитах — ионы (катионы и  анионы), в газах - ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях - электроны, в полупроводниках —  электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость). Различают переменный и постоянный токи.

Постоянный ток — ток, направление  и величина которого слабо меняется во времени.

Переменный ток — это ток, направление и величина которого меняется во времени. Среди переменных токов основным является ток, величина которого изменяется по синусоидальному  закону. В этом случае потенциал  каждого конца проводника изменяется по отношению к потенциалу другого  конца проводника попеременно с  положительного на отрицательный и  наоборот, проходя при этом через  все промежуточные потенциалы. В  результате возникает ток, непрерывно изменяющий направление: при движении в одном направлении он возрастает, достигая максимума, именуемого амплитудным  значением, затем спадает, на какой-то момент становится равным нулю, потом  вновь возрастает, но уже в другом направлении и также достигает  максимального значения, спадает, чтобы  затем вновь пройти через ноль, после чего цикл всех изменений возобновляется.

Время, за которое происходит один такой цикл (время, включающее изменение  тока в обе стороны), называется периодом переменного тока. Количество периодов, совершаемое током за единицу  времени, носит название частота. Частота  измеряется в герцах, один герц соответствует  одному периоду в секунду.

Постоянный ток

Постоянный ток, электрический  ток, не изменяющийся с течением времени  ни по силе, ни по направлению. Постоянный ток возникает под действием  постоянного напряжения и может  существовать лишь в замкнутой цепи; во всех сечениях неразветвлённой цепи сила постоянный тока одинакова.

Основные законы постоянный ток: закон  Ома, устанавливающий зависимость  силы тока от напряжения, закон Джоуля — Ленца, определяющий количество тепла, выделяемого током в проводнике. Расчёт разветвленных цепей производится с помощью правил Кирхгофа.

Источниками постоянного тока большой  мощности являются электромашинные  генераторы. Так же его получают выпрямлением переменного. Источниками  тока небольшой мощности служат гальванические элементы, термоэлементы, фотоэлементы, которые могут быть сгруппированы  в батареи (в т. ч. солнечные батареи), и электромашины малой мощности. Новыми источниками с высоким  кпд являются магнитогидродинамические генераторы. Вторичными, предварительно заряжаемыми источниками постоянного  тока служат  аккумуляторы.  Постоянный ток низкого напряжении используется в различных отраслях промышленности, например в электрометаллургии для расплава и электролиза руд, в первую очередь алюминиевых, и  т.п. Он применяется в тяговых  электродвигателях на транспорте, а  также в электроприводах, когда  необходимы двигатели, обладающие большой  перегрузочной способностью, скорость которых можно плавно и экономично менять в широких пределах. Питание  устройств связи, автоматики, сигнализации и телемеханики производится постоянным током.

Разрабатывается проблема передачи энергии такого тока практически  без потерь по сверхпроводящим линиям.

Закон Ома устанавливает зависимость между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) U между двумя фиксированными точками (сечениями) этого проводника:

(1)

Коэффициент пропорциональности R, зависящий от геометрических и электрических свойств проводника и от температуры, называется омическим сопротивлением или просто сопротивлением данного участка проводника. Закон Ома был открыт в 1826 нем.  физиком Г. Омом.

Георг Симон Ом родился 16 марта 1787 года в Эрлангене, в семье потомственного слесаря. После окончания школы Георг поступил в городскую гимназию. Гимназия Эрлангена курировалась университетом. Занятия в гимназии вели четыре профессора. Георг, закончив гимназию, весной 1805 года приступил к изучению математики, физики и философии на философском факультете Эрлангенского университета.

Проучившись три семестра, он принял приглашение занять место учителя математики в частной школе швейцарского городка Готтштадта.

В 1811 году он возвращается в Эрланген, заканчивает университет и получает степень доктора философии. Сразу же по окончании университета ему была предложена должность приват-доцента кафедры математики этого же университета.

В 1812 году Ом был назначен учителем математики и физики школы в Бамберге. В 1817 году он публикует свою первую печатную работу, посвященную методике преподавания "Наиболее оптимальный вариант преподавания геометрии в подготовительных классах". Ом занялся исследованиями электричества. В основу своего электроизмерительного прибора Ом заложил конструкцию крутильных весов Кулона. Результаты своих исследований Ом оформил в виде статьи под названием "Предварительное сообщение о законе, по которому металлы проводят контактное электричество". Статья была опубликована в 1825 году в "Журнале физики и химии", издаваемом Швейггером. Однако выражение, найденное и опубликованное Омом, оказалось неверным, что стало одной из причин его длительного непризнания. Приняв все меры предосторожности, заранее устранив все предполагаемые источники ошибок, Ом приступил к новым измерениям.

Появляется в свет его знаменитая статья "Определение закона, по которому металлы проводят контактное электричество, вместе с наброском теории вольтаического аппарата и мультипликатора Швейггера", вышедшая в 1826 году в "Журнале физики и химии".

В мае 1827 года "Теоретические исследования электрических цепей" объемом в 245 страниц, в которых содержались теперь уже теоретические рассуждения Ома по электрическим цепям. В этой работе ученый предложил характеризовать электрические свойства проводника его сопротивлением и ввел этот термин в научный обиход. Ом нашел более простую формулу для закона участка электрической цепи, не содержащего ЭДС: "Величина тока в гальванической цепи прямо пропорциональна сумме всех напряжений и обратно пропорциональна сумме приведенных длин. При этом общая приведенная длина определяется как сумма всех отдельных приведенных длин для однородных участков, имеющих различную проводимость и различное поперечное сечение".

В 1829 году появляется его статья "Экспериментальное исследование работы электромагнитного мультипликатора", в которой были заложены основы теории электроизмерительных приборов. Здесь же Ом предложил единицу сопротивления, в качестве которой он выбрал сопротивление медной проволоки длиной1 фут и поперечным сечением в 1 квадратную линию.

В 1830 году появляется новое исследование Ома "Попытка создания приближенной теории униполярной проводимости".

Только в 1841 году работа Ома была переведена на английский язык, в 1847 году - на итальянский, в 1860 году - на французский.

16 февраля 1833 года, через семь лет после выхода из печати статьи, в которой было опубликовано его открытие, Ому предложили место профессора физики во вновь организованной политехнической школе Нюрнберга. Ученый приступает к исследованиям в области акустики. Результаты своих акустических исследований Ом сформулировал в виде закона, получившего впоследствии название акустического закона Ома.

Раньше всех из зарубежных ученых закон Ома признали русские физики Ленц и Якоби. Они помогли и его международному признанию. При участии русских физиков, 5 мая 1842 года Лондонское Королевское общество наградило Ома золотой медалью и избрало своим членом.

В 1845 году его избирают действительным членом Баварской академии наук. В 1849 году ученого приглашают в Мюнхенский университет на должность экстраординарного профессора. В этом же году он назначается хранителем государственного собрания физико-математических приборов с одновременным чтением лекций по физике и математике. В 1852 году Ом получил должность ординарного профессора. Ом скончался 6 июля 1854 года. В 1881 году на электротехническом съезде в Париже ученые единогласно утвердили название единицы сопротивления - 1 Ом.

В общем случае зависимость между I и U нелинейна, однако на практике всегда можно в определенном интервале напряжений считать её линейной и применять закон Ома; для металлов и их сплавов этот интервал практически неограничен.

Закон Ома в форме (1) справедлив для участков цепи, не содержащих источников ЭДС. При наличии таких источников (аккумуляторов, термопар, генераторов и т. д.) закон Ома имеет вид:

(2)

где  — ЭДС всех источников, включённых в рассматриваемый участок цепи. Для замкнутой цепи закон Ома принимает вид:

(3)

где  - полное сопротивление цепи, равное сумме внешнего сопротивления r и внутреннего сопротивления  источника ЭДС. Обобщением закона Ома на случай разветвлённой цепи является правило 2-е Кирхгофа.

Закон Ома можно записать в дифференциальной форме, связывающей в каждой точке проводника плотность тока j с полной напряжённостью электрического поля. Потенциальное. электрическое поле напряжённости Е, создаваемое в проводниках микроскопическими зарядами (электронами, ионами) самих проводников, не может поддерживать стационарное движение свободных зарядов (ток), т. к. работа этого поля на замкнутом пути равна нулю. Ток поддерживается неэлектростатическими силами различного происхождения (индукционного, химического, теплового и т.д.), которые действуют в источниках ЭДС и которые можно представить в виде некоторого эквивалентного непотенциального поля с напряженностью EСТ, называемого сторонним. Полная напряженность поля, действующего внутри проводника на заряды, в общем случае равнаE+EСТ. Соответственно, дифференциальный закон Ома имеет вид:

или                                              (4)

где  - его удельная электропроводность.

Закон Ома в комплексной форме справедлив также для синусоидальных квазистационарных токов:

(5)

где z - полное комплексное сопротивление:  , r – активное сопротивление,  а x - реактивное сопротивление цепи. При наличии индуктивности L и емкости С в цепи квазистационарного тока частоты

Существует несколько видов закона Ома.

Закон Ома для однородного участка цепи (не содержащего источника тока): сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника:

Закон Ома для замкнутой цепи: сила тока в замкнутой цепи равна отношению ЭДС источника тока к суммарному сопротивлению всей цепи:

где R - сопротивление внешней цепи,  r – внутреннее сопротивление источника тока.

R                                           -     +

R

Закон Ома для неоднородного участка цепи (участка цепи с источником тока):

R

SHAPE  * MERGEFORMAT

где  - разность потенциалов на концах участка цепи,  - ЭДС источника тока, входящего в участок.

Способность вещества проводить ток характеризуется его удельным сопротивлением  либо проводимостью

;

где  — удельное сопротивление при 0°С, t — температура по шкале Цельсия, а — коэффициент, численно равный примерно 1/273. Переходя к абсолютной температуре, получаем

При низких температурах наблюдаются отступления от этой закономерности.  В большинстве случаев зависимость T следует кривой 1 на рисунке.

Контрольные вопросы :

1  Характеристики постоянного тока.

2. Закон Ома для участка цепи

3 Составить  презентацию  «Закон Ома».