Тема:  Компьютерные сети. Адресация в Интернете.

Что нужно знать:

- адрес документа в Интернете (URL = Uniform Resource Locator) состоит из следующих частей:

  - протокол, чаще всего http (для Web-страниц) или ftp (для файловых архивов)

  - знаки ://, отделяющие протокол от остальной части адреса

  - доменное имя (или IP-адрес) сайта

  - каталог на сервере, где находится файл

  - имя файла

- принято разделять каталоги не обратным слэшем «\» (как в Windows), а прямым «/», как в системе UNIX и ее «родственниках», например, в Linux

- пример адреса (URL)

http://www.vasya.ru/home/user/vasya/qu-qu.zip

здесь желтым маркером выделен протокол, фиолетовым – доменное имя сайта, голубым – каталог на сайте и серым – имя файла

- каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, должен иметь собственный адрес, который называют IP-адресом (IP = Internet Protocol)

- IP-адрес компьютера – это 32-битное число; для удобства его обычно записывают  в виде четырёх чисел, разделенных точками; каждое из этих чисел находится в интервале 0…255, например: 192.168.85.210

- IP-адрес состоит из двух частей: адреса сети и адреса узла в этой сети, причём деление адреса на части определяется маской – 32-битным числом, в двоичной записи которого сначала стоят единицы, а потом – нули:

|  | адрес сети | адрес узла |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес |  |  |
| маска | 11........11 | 00.........00 |

Та часть IP-адреса, которая соответствует единичным битам маски, относится к адресу сети, а часть, соответствующая нулевым битам маски – это числовой адрес узла.

- если два узла относятся к одной сети, то адрес сети у них одинаковый

### Пример задания:

Р-11. Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 192.168.106.35 и 192.168.106.117. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите наименьшее и наибольшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. Учтите, что два адреса в любой подсети зарезервированы: адрес всей подсети и широковещательный адрес.

Решение:

- IP-адрес делится на 2 части, первая (старшая, левая) часть определяет адрес подсети, а вторая (младшая, правая) – адрес компьютера в подсети

- если два компьютера находятся в разных подсетях, то те (левые) части их адресов, которые относятся к подсети, разные

- поэтому нужно найти первый слева бит, в котором адреса различаются, он обязательно должен относиться к первой части – адресу подсети; таким образом мы определим минимальное количество единиц в маске

- для заданных адресов первые три октета (192.168.106) одинаковы, поэтому будем искать различия в последнем октете

- переведём 35 и 117 в двоичную систему счисления:

35: 00100011

117: 01110101

маркером выделен первый отличающийся бит – это 2-й бит слева

- таким образом, маска должна иметь минимум 24 единицы, соответствующие трём первым октетам, плюс 2 единицы в последнем октете, всего 24 + 2 = 26 единиц; для всех масок с меньшим количеством единиц указанные IP-адреса находятся в одной подсети

- теперь определим наибольшее возможное количество единиц; 32 единицы быть не может, потому что такая маска (в «обычных» сетях, не считая PPP – А.М. Кабанов) не оставляет ни одного бита для кода (адреса) компьютера;

- 31 единица тоже не может быть, такая маска даёт два адреса, но эти адреса – специальные, адрес с последним нулевым битом – это адрес подсети, а адрес с последним единичным битом – широковещательный

- если предположить, что в маске 30 единиц, получаем 4 адреса, два специальных и ещё два для адресов компьютеров (хостов) ; однако в первом адресе

35: 00100011

получается, что код компьютера состоит из двух последних единиц, то есть это широковещательный адрес, который не может использоваться как адрес компьютера; поэтому область адреса компьютера в подсети (количество нулей в маске) нужно расширять до тех пор, пока в коде компьютера не появится ноль;

35: 00100011

- получается, что в маске должно быть минимум 3 нуля, так что максимальное число единиц равно 32 – 3 = 29.

- Ответ: количество единиц в маске от 26 до 29.

### Ещё пример задания:

Р-10. Два узла, находящиеся в одной подсети, имеют IP-адреса 195.157.132.140 и 195.157.132.176. Укажите наименьшее возможное количество адресов в этой сети.

Решение:

- IP-адрес делится на 2 части, первая (старшая, левая) часть определяет адрес подсети, а вторая (младшая, правая) – адрес компьютера в подсети

- если два компьютера находятся в одной подсети, то те (левые) части их адресов, которые относятся к подсети, одинаковые

- поэтому нужно найти длину наибольшей общей левой части битового представления IP-адресов, тогда оставшаяся часть гарантированно относится к адресу компьютера внутри подсети

- первые три байта двух заданных адресов одинаковы, поэтому будем искать различие в последнем байте:

140: 10001100

176: 10110000

маркером выделена общая часть (2 бита), она может относиться к адресу сети

- в последних 6 битах адреса различаются, поэтому эта часть гарантированно относится к адресу компьютера в подсети

- таким образом, в подсети не менее 26 = 64 адресов (заметим, что их может быть и больше, потому что мы точно не можем определить, где заканчивается адрес подсети в IP-адресах)

- Ответ: 64.

### Пример задания:

Р-09. Для узла с IP-адресом 71.192.0.12 адрес сети равен 71.192.0.0. Для скольких различных значений маски это возможно?

Решение:

- первые числа обоих адресов, 71, одинаковые, второй байт адреса сети – ненулевой, поэтому 71 относится к адресу сети

- переведём в двоичную систему байты IP-адреса и маски со второго по четвёртый:

192.0.12: 11000000.00000000.00001100

192.0.0: 11000000.00000000.00000000

?.?.?: 11******.********.****0000

в нижней строчке записан шаблон для 2-4 байтов маски:

- первые два её бита во втором байте точно равны 1, потому они остались единицами в адресе сети;

- последние 4 бита точно равны 0, поскольку две единицы, которые есть в последнем байте IP-адреса, отсутствуют в номере сети

- остальные биты, отмеченные звёздочками, неопределенны, они могут быть равны 0 или 1 с одним ограничением: в маске сначала стоят все единицы, а потом все нули

- неопределённых битов в маске – 18 штук, поэтому всего возможно 19 различных масок – все нули, одна единица и 17 нулей, и т.д. до 18 единиц.

- Ответ: 19.

### Ещё пример задания:

Р-08. Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 118.222.130.140 и 118.222.201.140. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа.

Решение:

- первые два числа обоих адресов, 118.222, одинаковые, поэтому возможно, что оба эти числа относятся к адресу сети (а возможно и нет, но в этом случае третий байт маски будет нулевой!)

- в третьем числа адреса различаются (130 и 201), поэтому третье число не может относиться к адресу сети целиком

- чтобы определить возможную границу «зоны единиц» в маске,  переведём числа 130 и 201 в двоичную систему счисления и представим в 8-битном коде:

130 = 128 + 2          = 100000102

201 = 128 + 64 + 8 + 1 = 110010012

- в двоичном представлении обоих чисел выделяем одинаковые биты слева – совпадает всего один бит; поэтому в маске единичным может быть  только один старший бит

- таким образом, максимальное значение третьего байта маски – 100000002 = 128

- Ответ:  128.

### Ещё пример задания:

Р-07. В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен 221.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 221.32. 240.0.

Для узла с IP-адресом 124.128.112.142 адрес сети равен 124.128.64.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Решение:

- вспомним, что в маске сначала стоят все единицы (они выделяют часть IP-адреса, которая соответствует адресу подсети), а затем – все нули (они соответствуют части, в которой записан адрес компьютера)

- для того, чтобы получить адрес подсети, нужно выполнить поразрядную логическую операцию «И» между маской и IP-адресом (конечно, их нужно сначала перевести в двоичную систему счисления)

IP-адрес: 124.128.112.142 = 01111100.10000000.01110000.10001110

Маска:    ???.???.???.??? = ????????.????????.????????.????????

Подсеть:  124.128. 64.  0 = 01111100.10000000.01000000.00000000

- Биты, которые выделены жёлтым фоном, изменились (обнулились!), для этого соответствующие биты маски должны быть равны нулю (помним, что X и 1 = X, а X и 0 = 0)

- С другой стороны, слева от самого крайнего выделенного бита стоит 1, поэтому этот бит в маске должен быть равен 1

- Поскольку в маске сначала идет все единицы, а потом все нули, маска готова, остаётся перевести все числа из двоичной системы в десятичную:

Подсеть:  124.128. 64.  0 = 01111100.10000000.01000000.00000000

Маска:    255.255.192.000 = 11111111.11111111.11000000.00000000

- Нам нужно только третье число, оно равно 192 (кстати, первое и второе всегда равны 255).

- Ответ: 192.

### Ещё пример задания:

Р-06. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:

IP-адрес: 217.8.244.3		Маска: 255.255.252.0

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 8 | 217 | 224 | 244 | 252 | 255 |

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица

| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 168 | 255 | 8 | 127 | 0 | 17 | 192 |

В этом случае правильный ответ будет HBAF.

Решение (1 способ, логическое «И» маски и адреса узла):

- нужно помнить, что каждая часть в IP-адресе (и в маске) – восьмибитное двоичное число, то есть десятичное число от 0 до 255 (поэтому каждую часть адреса и маски называют октетом)

- поскольку 255 = 111111112, все части IP-адреса узла, для которых маска равна 255, входят в IP-адрес сети без изменений (они полностью относятся к адресу сети)

- поскольку 0 = 000000002, все части IP-адреса узла, для которых маска равна 0, в IP-адресе сети заменяются нулями (они полностью относятся к адресу узла в сети)

- таким образом, мы почти определили адрес сети, он равен 217.8.X.0, где X придется определять дополнительно

- переведем в двоичную систему третью часть IP-адреса и маски

Адрес:  	244 = 111101002

Маска: 	252 = 111111002

- заметим, что в маске сначала идет цепочка единиц, а потом до конца – цепочка нулей; это правильно, число где цепочка единиц начинается не с левого края (не со старшего, 8-ого бита) или внутри встречаются нули, не может быть маской; поэтому есть всего несколько допустимых чисел для последней части маски (все предыдущие должны быть равны 255):

100000002 = 128

110000002 = 192

111000002 = 224

111100002 = 240

111110002 = 248

111111002 = 252

111111102 = 254

111111112 = 255

- выполним между этими числами поразрядную конъюнкцию – логическую операцию «И»; маска 252 = 111111002 говорит о том, что первые 6 битов соответствующего числа в IP-адресе относятся к адресу сети, а оставшиеся 2 – к адресу узла:

244 = 111101002

252 = 111111002

поэтому часть адреса сети – это 244 = 111101002.

- таким образом, полный адрес сети – 217.8.244.0

- по таблице находим ответ: DCFA (D=217, C=8, F=244, A=0)

### Ещё пример задания:

Р-05. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:

IP-адрес: 10.8.248.131		Маска: 255.255.224.0

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 131 | 255 | 224 | 0 | 10 | 248 | 92 |

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица

| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 168 | 255 | 8 | 127 | 0 | 17 | 192 |

В этом случае правильный ответ будет HBAF.

Решение (1 способ, логическое «И» маски и адреса узла):

- нужно помнить, что каждая часть в IP-адресе (и в маске) – восьмибитное двоичное число, то есть десятичное число от 0 до 255 (поэтому каждую часть адреса и маски называют октетом)

- поскольку 255 = 111111112, все части IP-адреса узла, для которых маска равна 255, входят в IP-адрес сети без изменений (они полностью относятся к адресу сети)

- поскольку 0 = 000000002, все части IP-адреса узла, для которых маска равна 0, в IP-адресе сети заменяются нулями (они полностью относятся к адресу узла в сети)

- таким образом, мы почти определили адрес сети, он равен 10.8.X.0, где X придется определять дополнительно

- переведем в двоичную систему третью часть IP-адреса и маски

248 = 111110002

224 = 111000002

- заметим, что в маске сначала идет цепочка единиц, а потом до конца – цепочка нулей; это правильно, число где цепочка единиц начинается не с левого края (не со старшего, 8-ого бита) или внутри встречаются нули, не может быть маской; поэтому есть всего несколько допустимых чисел для последней части маски (все предыдущие должны быть равны 255):

100000002 = 128

110000002 = 192

111000002 = 224

111100002 = 240

111110002 = 248

111111002 = 252

111111102 = 254

111111112 = 255

- выполним между этими числами поразрядную конъюнкцию – логическую операцию «И»; маска 224 = 111000002 говорит о том, что первые три бита соответствующего числа в IP-адресе относятся к адресу сети, а оставшиеся 5 – к адресу узла:

248 = 111110002

224 = 111000002

поэтому часть адреса сети – это 224 = 111000002, а адрес узла – это 110002 = 24.

- таким образом, полный адрес сети – 10.8.224.0

- по таблице находим ответ: FADE (F=10, A=8, D=224, E=0)

Решение (2 способ, использование размера подсети, М. Савоськин):

- п. 1-4 – так же, как и в способе 1; в результате находим, что адрес сети имеет вид 10.8.X.0

- третье число в маске (соответствующее неизвестному X) – 224; в такую подсеть входят адреса, в которых третий октет (третье число IP-адреса) может принимать 256 – 224 = 32 разных значений

- выпишем адреса, принадлежащие всем возможным подсетям такого вида (третий октет изменяется от 0 с шагом 32):

| Начальный IP-адрес (адрес сети) | Конечный IP-адрес (широковещательный) |
| --- | --- |
| 10.8.0.0 | 10.8.31.255 |
| 10.8.32.0 | 10.8.63. 255 |
| 10.8.64.0 | 10.8.95. 255 |
| 10.8.96.0 | 10.8.127. 255 |
| 10.8.128.0 | 10.8.159. 255 |
| 10.8.160.0 | 10.8.191. 255 |
| 10.8.192.0 | 10.8.223. 255 |
| 10.8.224.0 | 10.8.255. 255 |

- смотрим, что нужный нам адрес 10.8.248.131 оказывается в подсети с адресом 10.8.224.0; в данном случае можно было быстрее получить ответ, если бы мы строили таблицу с конца, т.е. с последней подсети

- по таблице находим ответ: FADE (F=10, A=8, D=224, E=0)

### Ещё пример задания:

Р-04. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

Решение:

- самое главное – вспомнить, что каждое из 4-х чисел в IP-адресе должно быть в интервале от 0 до 255

- поэтому сразу  определяем, что фрагмент А – самый последний, так как в противном случае одно из чисел получается больше 255 (643 или 6420)

- фрагмент Г (число 20) может быть только первым, поскольку варианты 3.1320 и 3.13320 дают число, большее 255

- из фрагментов Б и В первым должен быть Б, иначе получим 3.1333.13 (1333 > 255)

- таким образом, верный ответ – ГБВА.

Возможные проблемы: если забыть про допустимый диапазон 0..255, то может быть несколько «решений» (все, кроме одного – неправильные)

### Еще пример задания:

| A | / |
| --- | --- |
| Б | com |
| В | .edu |
| Г | :// |
| Д | .net |
| Е | htm |
| Ж | ftp |

Р-03.  Доступ к файлу htm.net, находящемуся на сервере com.edu, осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

Решение:

- адрес файла начинается с протокола, после этого ставятся знаки «://», имя сервера, каталог и имя файла

- каталог здесь не указан, поэтому сразу получаем

ftp://com.edu/htm.net

- такой адрес можно собрать из приведенных в таблице «кусков»

ftp://com.edu/htm.net

- таким образом, верный ответ – ЖГБВАЕД.

Возможные проблемы: существуют домены первого уровня com и net, а здесь com – это домен второго уровня, а net – расширение имени файла, все это сделано специально, чтобы запутать отвечающего htm – это обычно расширение файла (Web-страницы), а здесь оно используется как первая часть имени файла поскольку в ответе требуется написать не адрес файла, а последовательность букв, есть риск ошибиться при таком кодировании

### Еще пример задания:

Р-02. Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса определяет номер (внутренний адрес) компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1;младшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для номера (внутреннего адреса) компьютера в подсети, имеют значение 0.Например, маска подсети может иметь вид:

11111111 11111111 11100000 00000000 (255.255.224.0)

Это значит, что 19 старших бит в IP-адресе содержит адрес сети, оставшиеся 13 младших бит содержат номер (внутренний адрес)  компьютера в сети. Если маска подсети 255.255.255.240 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.0.44, то номер компьютера в сети равен_____

Решение (1 способ):

- эта задача аналогична предыдущей с той разницей, что требуется определить не адрес сети, а номер (внутренний адрес) компьютера (узла) в этой сети

- нужно помнить, что каждая часть в IP-адресе (и в маске) – восьмибитное двоичное число, то есть десятичное число от 0 до 255 (поэтому каждую часть адреса и маски называют октетом)

- первые три числа в маске равны 255, в двоичной системе это 8 единиц, поэтому первые три числа IP-адреса компьютера целиком относятся к адресу сети

- для последнего числа (октета) маска и соответствующая ей последняя часть IP-адреса равны

240 = 111100002

44 = 001011002

- выше голубым цветом выделены нулевые биты маски и соответствующие им биты IP-адреса, определяющие номер компьютера в сети: 11002 = 12

- Ответ: 12.

Решение (2 способ, использование размера подсети, М. Савоськин):

- п. 1-3 – так же, как и в способе 1;

- последнее число в маске – 240; в такую подсеть входят адреса, в которых четвертый октет может принимать 256 – 240 = 16 разных значений

- выпишем адреса, принадлежащие всем возможным подсетям такого вида (четвертый октет изменяется от 0 с шагом 16):

| Начальный IP-адрес (адрес сети) | Конечный IP-адрес (широковещательный) |
| --- | --- |
| 162.198.0.0 | 162.198.0.15 |
| 162.198.0.16 | 162.198.0.31 |
| 162.198.0.32 | 162.198.0.47 |
| ... |  |

- смотрим, что нужный нам адрес 162.198.0.44 оказывается в подсети с адресом 162.198.0.32

- номер компьютера 162.198.0.44 в сети 162.198.0.32 находим как 44 – 32 = 12

- таким образом, ответ: 12

### Еще пример задания:

Р-01. Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса определяет номер (внутренний адрес) компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1;младшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для номера (внутреннего адреса) компьютера в подсети, имеют значение 0.Например, маска подсети может иметь вид:

11111111 11111111 11100000 00000000 (255.255.224.0)

Это значит, что 19 старших бит в IP-адресе содержит адрес сети, оставшиеся 13 младших бит содержат номер (внутренний адрес) компьютера в сети. Если маска подсети 255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.75.44, то номер компьютера в сети равен_____

Решение (1 способ):

- первые два числа в маске равны 255, в двоичной системе это 8 единиц, поэтому первые два числа IP-адреса компьютера целиком относятся к адресу сети и про них (в этой задаче) можно забыть

- последнее число в маске – 0, поэтому последнее число IP-адреса целиком относится к номеру узла

- третье число маски – 240 = 111100002, это значит, что первые 4 бита третьей части адреса (75) относятся к адресу сети, а последние 4 бита – к номеру узла:

240 = 111100002

75 = 010010112

- выше голубым цветом выделены нулевые биты маски и соответствующие им биты IP-адреса, определяющие старшую часть номера компьютера в сети: 10112 = 11

- кроме того, нужно учесть еще и последнее число IP-адреса (44 = 001011002), таким образом, полный номер компьютера (узла) в двоичной и десятичной системах имеет вид

1011.001011002 = 11.44

- для получения полного номера узла нужно перевести число 1011001011002 в десятичную систему:  1011001011002 = 2860 или, что значительно удобнее, выполнить все вычисления в десятичной системе: первое число в полученном двухкомпонентном адресе 11.44 умножается на 28 = 256 (сдвигается на 8 битов влево), а второе просто добавляется к сумме:

11·256 + 44 = 2860

- Ответ: 2860.

Решение (2 способ, использование размера подсети, М. Савоськин):

- п. 1-2 – так же, как и в способе 1;

- третье число в маске (соответствующее неизвестному X) – 240; в такую подсеть входят адреса, в которых третий октет (третье число IP-адреса) может принимать 256 – 240 = 16 разных значений

- выпишем адреса, принадлежащие всем возможным подсетям такого вида (третий октет изменяется от 0 с шагом 32):

| Начальный IP-адрес (адрес сети) | Конечный IP-адрес (широковещательный) |
| --- | --- |
| 162.198.0. 0 | 162.198.15.255 |
| 162.198.16. 0 | 162.198.31.255 |
| 162.198.32. 0 | 162.198.47.255 |
| 162.198.48. 0 | 162.198.63.255 |
| 162.198.64. 0 | 162.198.79.255 |
| ... |  |

- смотрим, что нужный нам адрес 162.198.75.44 оказывается в сети с адресом 162.198.64.0

- номер компьютера 162.198.75.44 в сети 162.198.64.0 находим как

256*(75 – 64) + 44 = 2860

- таким образом, ответ: 2860

### Еще пример задания:

Р-00. В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-адреса.

Для некоторой подсети используется маска 255.255.252.0. Сколько различных адресов компьютеров допускает эта маска?

Примечание. На практике два из возможных адресов не используются для адресации узлов сети: адрес сети, в котором все биты, отсекаемые маской, равны 0, и широковещательный адрес, в котором все эти биты равны 1.

Решение (1 способ):

- фактически тут нужно найти какое количество N бит в маске нулевое, и тогда количество вариантов, которые можно закодировать с помощью N бит равно 2N

- каждая часть IP-адреса (всего 4 части) занимает 8 бит

- поскольку младшая часть маски 255.255.252.0 нулевая, 8 бит уже свободны

- третья часть маски 252 = 255 – 3 = 111111002 содержит 2 нулевых бита

- общее число нулевых битов N = 10, число свободных адресов 2NNN  = 1024

- поскольку из них 2 адреса не используются (адрес сети и широковещательный адрес) для узлов сети остается 1024 – 2 = 1022 адреса

- Ответ: 1022.

Решение (2 способ, использование размера подсети, М. Савоськин):

- найдём количество адресов соответствующих маске 255.255.252.0:

256*(256 – 252)  = 1024

- поскольку из них 2 адреса не используются (адрес сети и широковещательный адрес) для узлов сети остается 1024 – 2 = 1022 адреса

- Ответ: 1022.