## Slide 1: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ОП.03 Материаловедение
Тема урока: Абразивные материалы, пластмассы, прокладочные и обивочные материалы
Преподаватель: Власова Наталья Александровна

## Slide 2: Назначение:
Для придания плотности и герметичности соединениям деталей машин (трубы, различные соединения и др.) и устранения возможного просачивания жидкости и прорыва газов используют прокладочные и уплотнительные материалы.

## Slide 3: Прокладочные, уплотнительные материалы:
Бумага – листовой материал, изготовленный из растительных волокон и целлюлозы.
Целлюлоза – растительные волокна, очищенные от смол и других компонентов.
Картон – специально обработанная толстая бумага толщиной 0,25-3 мм.

## Slide 4: Свойства продуктов переработки древесины:
В зависимости от способа обработки они приобретают масло- и бензостойкость, электро- и термоизоляционность.

## Slide 5: Прокладочные, уплотнительные материалы:
Фибра – разновидность бумажного материала, изготовляют ее из бумаги, пропитанной раствором хлористого цинка. Отличается высокой прочностью и хорошо поддается механической обработке, масло- и бензостойкостью.

## Slide 6: Недостаток фибры –:
значительная гигроскопичность
(влагопоглощаемость), поэтому при увлажнении она деформируется.
Фибры применяются для изготовления шайб, прокладок и втулок.

## Slide 7: Прокладочные, уплотнительные материалы:
Асбест – естественный волокнистый белый минерал, состоящий из кремнезема и небольших количеств окиси железа и окиси кальция. Для него характерны высокая огнестойкость, а также малая тепло- и электропроводность, выдерживает температуру до 500°С.
Из асбеста делают волокно, нити, шнуры, ткани с примесью хлопка и чисто асбестовые ткани, листовые и прокладочные асбетовые материалы, асбестовую бумагу, картон.

## Slide 8: Прокладочные, уплотнительные материалы:
Паронит – листовой материал из асбеста, каучука и наполнителей.
Применяют для уплотнения водяных и паровых магистралей (при давлении до 5,0 МПа и при температуре до 450°С), а также для уплотнения трубопроводов и арматуры для нефтепродуктов: бензина, керосина, масла.

## Slide 9: Прокладочные, уплотнительные материалы:
Войлок – листовой пористый материал, изготовленный из волокон шерсти. Воздушные поры в нем составляют не менее 75% объема. Он обладает высокими тепло- и звукоизолирующими, а также амортизирующими свойствами. Войлок используют для набивки сальниковых уплотнений и изготовления прокладок.

## Slide 10: Требования к сборочным соединениям:
Важной задачей современного машиностроения является надежная герметизация и уплотнение соединений деталей и сборочных единиц, работающих в жестких условиях. Материал обычно используемых прокладок (паронит, картон и др.) не всегда обеспечивает надежную длительную герметичность соединений. Под действием температуры и вибрации прокладки со временем претерпевают ряд изменений, теряют свои уплотняющие свойства, в них возникают разрывы и трещины. В процессе эксплуатации это приводит к утечке масла, топлива и др. Для этих целей применяют различные герметики.

## Slide 11: Применение герметиков:
Уплотняющая жидкая прокладка ГИПК-244 предназначена для герметизации неподвижных соединений деталей и сборочных единиц, работающих в водяной, паро-водяной, кислотно-щелочной и масло-бензиновых средах.

## Slide 12: Применение герметиков:
Уплотнительная замазка У-20А предназначена для герметизации соединений в воздушной и водяной средах.
Герметик Эластосил 137-83 герметизирует неподвижные соединения в водяной, пароводяной, кислотно-щелочной и масляной средах.

## Slide 13: Применение герметиков:
. Анаэробный клей ДН-1 обеспечивает герметизацию соединений с зазорами до 0,15 мм.
Минеральная вата – продукт переработки металлургических или топливных шлаков. Служит для изоляции поверхностей с низкими и высокими температурами нагрева. Применяются в качестве изоляционного материала также плиты на основе минеральной ваты, проклеенной фенольной смолой или битумной эмульсией.

## Slide 14: Применение герметиков:
Изоляционная прорезиненная лента представляет собой суровую тонкую хлопчатобумажную ткань (миткаль), пропитанную с одной или с двух сторон липкой сырой резиновой смесью. Липкая изоляционная лента – это пленочный пластик, покрытый слоем перхлорвинилового клея. Толщина ленты 0,20-0,45 мм, ширина 15-50 мм. Изоляционные ленты выпускаются различных цветов.

## Slide 15: АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ НА ИХ ОСНОВЕ
Абразивные материалы. Абразивными называются мелкозернистые или порошковые неметаллические вещества (химические соединения элементов), обладающие очень высокой твердостью и имеющие острые режущие грани.

## Slide 16: Классификация абразивных материалов:
Абразивные материалы разделяют на природные (наждак, кварцевый песок, кремень, корунд), которые находят ограниченное применение следствие неоднородности свойств, и искусственные (синтетический алмаз, электрокорунд, карбид бора, карбид кремния и др.), широко используемые в промышленности.

## Slide 17: Применение абразивных материалов:
Их используют для получения шлифовальных кругов, сегментов, головок, брусков; гибких шлифовальных и полировальных лент и шкурок, а также в виде полировальных паст. Абразивные зерна используют для гидроабразивной абразивно-жидкостной, абразивно-импульсной (ультразвуковой) и абразивно-химической обработки твердых сплавов.

## Slide 18: Характеристики абразивных материалов:
Абразивные материалы характеризуются абразивной (режущей) способностью, высокой красностойкостью (1800-2000°С), зернистостью, твердостью и износостойкостью. Абразивная способность характеризуется массой снимаемого при шлифовании материала до затупления зерен.

## Slide 19
По абразивной способности абразивные материалы располагаются в следующем порядке: алмаз, нитрид бора, карбид кремния, монокорунд, электрокорунд, наждак, кремень.
Зернистость характеризует размер и однородность зерен. Абразивные материалы подразделяют на четыре группы: шлифзерно, шлифпорошки, микропорошки и тонкие микропорошки. Материалы каждой группы различаются по номерам зернистости.

## Slide 20: Классификация по крупности:
Зернистость абразивных шлифзерна и шлифпорошков определяют в сотых долях миллиметра, а микропорошков - в микрометрах.
абразивные материалы указанных групп разделяют на 28 номеров: шлифзерно 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16; шлифпорошки 12,10, 8, 6, 5, 4, 3; микропорошки М63, М50, М40, М20, М14; тонкие микропорошки М10, М7, М5.

## Slide 21: Абразивный инструмент.
Твердость абразивных инструментов принято обозначать буквами:
М – мягкий,
СМ – среднемягкий,
С – средний,
СТ – среднетвердый,
ВТ – весьма твердый,
ЧТ – чрезвычайно твердый.

## Slide 22: Процесс изготовления абразивных инструментов:
Состоит из следующих операций: размола; измельчения абразивных материалов; сортировки по номерам в зернистости; смешивания со связкой и увлажнением; формования для получения определенной формы и размеров изделий; сушки и тепловой обработки.

## Slide 23
Связка – цементирующее вещество, которое скрепляет друг с другом абразивные зерна. Связки бывают керамическими, бакелитовыми, вулканитовыми и др. Путем тонкого измельчения и смешивания глины, полевого шпата, кварца и других веществ в определенных пропорциях приготовляют керамическую связку. Искусственная смола – бакелит является основой бакелитовой связки.

## Slide 24
Вулканитовая связка – искусственный каучук, подвергнутый вулканизации для превращения его в прочный, твердый эбонит. Для зачистки и отделки поверхностей изделий пользуются шлифовальными шкурками. Это бумага или ткань с наклеенными на нее зернами абразивов

## Slide 25
Доводку или притирку и полирование выполняют абразивными и алмазными пастами. Доводку (притирку) осуществляют изготовленным из более мягкого материала, чем обрабатываемая заготовка, притиром с нанесенным на него абразивным порошком или пастой. Притиркой достигается высокая точность обработки и уменьшение шероховатости поверхности.

## Slide 26
Полирование осуществляют быстродвижущейся абразивной лентой, насыщенной мягкими абразивами или мягким полировальным кругом (из войлока, фетра, бязи) с нанесенной на него полировальной пастой. Полирование не повышает точность обработки, а улучшает лишь качество поверхности (шероховатость).

## Slide 27
Пасты состоят из жидких, полужидких или твердых смесей абразивных материалов с добавками химически активных веществ. Все абразивно-доводочные пасты в зависимости от применяемого материала делят на две группы: твердые (алмаз, карбид бора, наждак) и мягкие (окись хрома, окись железа, кварц). Кроме абразивных материалов в состав паст для связки входят: химически активные олеиновая и стеариновая кислоты, парафин, а также скипидар, канифоль и другие вещества.

## Slide 28
Алмазы широко применяют для изготовления высокопроизводительных алмазных инструментов, порошков и паст. Алмазные пасты являются наиболее эффективными средствами для выполнения доводочных и притирочных работ. Пасты из синтетических или природных алмазов используют для окончательной доводки деталей и изделий.

## Slide 29: Маркировка круга ПП450х50х127ЗАЭ50С1Б :
ПП – круг плоский прямоугольного профиля;
450 – наружный диаметр круга;
50 - высота круга;
127 – диаметр отверстия круга (все размеры в миллиметрах);
ЗАЗ – Златоустовский абразивный завод;
Э – электрокорунд;
50 – зернистость;
С1 – средняя твердость 1;
Б – бакелитовая связка.

## Slide 30
Для изготовления абразивных кругов используют естественные минералы – алмаз, кварц, корунд, наждак, кремень, гранат – и искусственные – электрокорунд нормальный (Э), электрокорунд белый (ЭБ), монокорунд (М), карбид кремния зеленый (КЗ) и черный (КЧ), карбид бора, борсиликокарбид, электрокорунд хромистый (ЭХ), электрокорунд титанистый (ЭТ).

## Slide 31
По твердости абразивные инструменты подразделяют на семь групп и 16 степеней твердости. При этом под твердостью абразивного инструмента понимают способность связки сопротивляться вырыванию абразивных зерен с рабочей поверхности инструмента под действием внешних сил.

## Slide 32
Структура абразивного инструмента характеризуется соотношением между объемным содержанием абразивных зерен, связки и пор в единице объема инструмента. Алмазные круги используют для шлифования заготовок из твердых сплавов и высокотвердых материалов. Круг состоит из корпуса, изготовленного из алюминия, пластмассы или стали, и алмазоносного слоя толщиной 1,5-3 мм.

## Slide 33: Проверьте свои знания
1. Важной характеристикой абразивного инструмента является:
1) твердость;
2) пластичность;
3) эластичность;
2. Алмазные головки имеют форму:
1) цилиндрическую;
2) коническую;
3) верно а, б, в.
3. В соответствии с ГОСТ абразивные инструменты изготавливают в виде:
1) боров;
2) фрез;
3) напильников;
4. Процесс полирования может осуществляться методами:
1) физическим;
2) химическим;
3) механическим;
5. Шлифовальные инструменты изготовленные из войлока или фетра называют:
1) фрезы;
2) напильники;
3) фильцы.

## Slide 34
6. Для полирования изделий, не обладающих большой твердостью, могут быть применены:
1) гипс и мел;
2) фрезы;
3) напильники;
7. Для шлифовки нержавеющей стали, сплавов на основе золота, палладия применяются абразивные инструменты, изготовленные из:
1) электрокорунда белого;
2) карборунда на керамической связке;
3) верно а, б.
8. Важной характеристикой абразивного инструмента является:
1) твердость;
2) пластичность;
3) эластичность;
9. Требования, предъявляемые к обивочным материалам:
1) механическая прочность, эластичность;
2) невысокая стоимость; эстетичность; стойкость к воздействию пыли, грязи, нефтепродуктов.
3) Верно 1 и 2
10. Требования, предъявляемые к уплотнительным материалам:
1) упругость; высокая прочность на сжатие; термостойкость; стойкость к воздействию нефтепродуктов и газов; износостойкость.
2) механическая прочность, эластичность;
3) пластичность.