## Slide 1: ТЕМА УРОКА: Общие сведения о железоуглеродистых сплавах. Производство чугуна и стали.

## Slide 2: Железоуглеродистыми называют такие сплавы, в которых основными компонентами являются железо и углерод. В зависимости от содержания углерода железоуглеродистые сплавы подразделяются на две группы - чугуны и стали.

## Slide 3: Производство чугуна

## Slide 4: Материалы для плавки чугуна в доменной печи называют шихтой. Шихта состоит из железной руды, которая предварительно подготовляется к плавке, известняка, необходимого для образования шлака, топлива, которым служит металлургический кокс.

## Slide 5: Железная руда — основной материал для производства чугуна — представляет собой горные породы сложного состава. Обычно железные руды содержат окислы железа Fe2O3, Fe3O4, а также окислы кремния, марганца, фосфора, серы, кальция, магния и других элементов, которые называют пустой породой, потому что в них нет железа.

## Slide 6: Чтобы понизить температуру плавления пустой породы и золы, получающейся от сгорания кокса, в доменную печь добавляют известняк СаСО3 — флюс. Пустая порода и зола кокса сплавляются с известняком и образуют шлак.

## Slide 7: Производство стали

## Slide 8: На металлургических заводах сталь получают из жидкого передельного (белого) чугуна с добавкой стального лома в кислородных конвертерах и мартеновских печах.

## Slide 9: На машиностроительных заводах сталь плавят из стального лома с добавкой твердого передельного чугуна в мартеновских, электрических дуговых и индукционных печах.

## Slide 10: В процессе плавки во все плавильные агрегаты добавляют флюсы для осуществления окислительно-восстановительных реакций и защиты расплавленного металла от воздействия окислительной воздушной среды.

## Slide 11: По сравнению с чугуном в стали содержится меньше углерода и примесей кремния, марганца, серы и фосфора.

## Slide 12: Чтобы из чугуна получить сталь, надо удалить значительную часть углерода и примесей, что делают путем окисления этих элементов. В процессе плавки окислы элементов удаляют из стали вместе со шлаком.

## Slide 13: В конце плавки из расплавленной стали отбирают растворившийся в ней кислород — сталь раскисляют. Раскислителями служат ферросплавы (сплавы железа с другими элементами, напр. кремнием, марганцем и др.).

## Slide 14: Сталь, выплавленную в конвертерах и мартеновских печах, по степени раскисления подразделяют на: кипящую; спокойную; полуспокойную.

## Slide 15: Кипящей называют сталь, раскисленную только марганцем, т. е. неполностью раскисленную.

## Slide 16: При разливке и охлаждении такой стали из нее выделяются пузырьки газов, которые создают впечатление кипения стали. Не успевшие выделиться газы образуют внутри металла пузырьки, которые распределяются по всему объему слитка.

## Slide 17: При горячей прокатке слитков кипящей стали эти пузырьки, имеющие чистые неокисленные стенки, хорошо завариваются.

## Slide 18: Стоимость кипящей стали меньше, чем спокойной и полуспокойной сталей, что объясняется меньшим расходом раскислителей при плавке и меньшим количеством отходов металла при прокатке.

## Slide 19: Кроме того, кипящая сталь лучше прокатывается и штампуется.

## Slide 20: Кипящими выпускают только малоуглеродистые стали. Листовой металл для глубокой вытяжки, сварные трубы делают из слитков кипящей стали.

## Slide 21: Спокойную сталь разливают полностью раскисленной марганцем и кремнием.

## Slide 22: Спокойная сталь содержит меньше растворенных газов. Она более однородна по составу, чем кипящая сталь, поэтому обладает более высокой прочностью.

## Slide 23: Спокойную сталь используют преимущественно для изготовления тяжелонагруженных деталей машин, от которых требуется высокая стабильность и равномерность свойств по всему их сечению.

## Slide 24: Полуспокойная сталь по степени раскисления занимает промежуточное положение между кипящей и спокойной. Раскисляется неполностью марганцем и частично кремнием.

## Slide 25: Применяют такую сталь ограниченно при производстве листового металла и профилей проката, обладающих требуемой прочностью. Полуспокойными выпускают только малоуглеродистые стали (с содержанием углерода не выше 0,2 %).

## Slide 26: Выплавка стали в кислородном конвертере.

## Slide 27: Выплавка стали в кислородном конвертере. Этот способ производства стали получил широкое распространение, так как в конвертерах можно перерабатывать чугун, а также железный лом.

## Slide 28: Выплавка стали в мартеновских печах. В мартеновских печах плавят качественные углеродистые и легированные стали, из которых изготовляют прокат различных профилей, трубы, балки и другие изделия.

## Slide 29: Выплавка стали в электрических печах.

## Slide 30: Качество стали, выплавленной в дуговых электрических печах, выше, чем качество конвертерной и мартеновской сталей.

## Slide 31: Это достигается следующим: меньшей насыщенностью газами, так как в электрической печи значительно слабее газовая окислительная атмосфера и меньше продуктов горения; созданием благоприятных условий для применения более химически активных шлаков, с которыми лучше удаляются вредные примеси.

## Slide 32: Ответить на вопросы:
Какие сплавы называются железоуглеродистыми
Какую сталь называют кипящей
Какую сталь называют спокойной
Какую сталь называют полуспокойной
Что называются сталью
Что называется чугуном