МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Емельяновский дорожно-строительный техникум»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

#### ________ «Основы материаловедения»______________

(наименование дисциплины/профессионального модуля)

_______15.01.09  Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин _______

(код и наименование направления подготовки)

_______________базовый___________

(уровень подготовки)

| Рассмотрено на заседании МК профессионального цикла протокол №___ от «___»__________2020 г., Председатель МК ____________/ (подпись)И.О.Фамилия |  |
| --- | --- |

р.п. Козулька 2020г

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин по учебной дисциплине ОП.03. Основы материаловедения.

Составители:

Жуков Л. А. - преподаватель специальных дисциплин

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| Общие положения | 4 |
| ПАСПОРТ фонда оценочных средств | 6 |
| Таблица 1 – Оценочные средства | 6 |
| таблица 2 – График контроля внеаудиторной самостоятельной работы | 8 |
| контрольно-Оценочные средства текущего контроля Практические и лабораторные работы (критерии оценки) тестовые задания (критерии оценки) Вопросы для текущего контроля (критерии оценки) | 11 11 19 27 |
| контрольно-Оценочные средства внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценок | 29 |
| контрольно-Оценочные средства промежуточной аттестации и критерии оценок | 30 |
| Литература | 37 |

1. Общие положения

Результатом освоения учебной дисциплины «Основы материаловедения» являются освоенные умения и усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине –дифференцированный зачет.

|  | Промежуточная аттестация | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 семестр | Дифференцированный зачет | Тестирование |

Итогом промежуточной аттестации является тестирование с качественной оценкой в баллах от 1 до 5.

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке:

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине обучающийся должен уметь:

У.1 -выполнять механические испытания образцов материалов;

У.2 -использовать физико-химические методы исследования металлов;

У.3 -пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;

У.4 -выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине обучающийся должен знать:

З.1- основные свойства и классификацию, применяемых в профессиональной деятельности материалов;

З.2- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

З.3- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;

З.4- основные сведения о металлах и сплавах;

З.5- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию;

Общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных машин.

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонта.

2.ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по УД ОП.03. «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

Таблица 1. Оценочные средства учебной дисциплины

| № п/п | Вид контроля | Курс / семестр | Контролируемые разделы (темы)* | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий | 1курс 1семестр | Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах Тема 1.1 Основные сведения о металлах и сплавах | Практическая работа №1 Изучение структуры и определение физических свойств металлов. 2ч | Цель: закрепление теоретических знаний Выполнить отчет по практической работе и ответить на контрольные вопросы. | Один вариант |
| 2 | Текущий | 1курс 1семестр | Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах Тема 1.2 Способы улучшения качества стали | Практическая работа №2- Проведение поверхностной закалки 2ч | Цель: необходимо указать марки углеродистой стали, расшифровать их и привести все необходимые режимы термообработки, определив температуру нагрева, время выдержки, скорость охлаждения и получаемый результат. | Индивидуальные задания |
| 3 | Текущий | 1курс 1семестр | Раздел 2. Цветные металлы, сплавы Тема 2.1. Цветные металлы, сплавы и антифрикционные материалы | Лабораторная работа №1 Структуры цветных металлов и их сплавов 2ч | Цель: исследование структуры цветных металлов и их сплавов под микроскопом, изображение их, назначение марки, расшифровка их, делая заключение об области их применения. | Один вариант |
| 4 | Текущий | 1курс 1семестр | Раздел 3 Неметаллические материалы Тема 3.1 Автомобильные топлива, смазочные материалы и технические жидкости | Лабораторная работа №2 Определение качества бензина 2ч | Цель: автомобильный бензин, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут на нефтебазе лабораторному анализу. По полученным значениям определить качество бензина. | Один вариант |
| 5 | Текущий | 1курс 1семестр | Раздел 3 Неметаллические материалы Тема 3.1 Автомобильные топлива, смазочные материалы и технические жидкости | Лабораторная работа №3 Определение качества моторного масла 2ч | Цель: расшифровать условное буквенное и цифровое обозначение заданных марок моторных масел. | Два варианта |
| 6 | Текущий | 1курс 1семестр | Раздел 3 Неметаллические материалы Тема 3.2 Абразивные материалы, пластмассы и прокладочные материалы | Лабораторная работа №4 Применение пластмасс при ремонте автомобилей 2ч | Цель: определение материала для изготовления деталей пассивной защиты и их свойства. | Индивидуальные задания |
| 7 | Текущий | 1курс 1семестр | Раздел 3 Неметаллические материалы Тема 3.3 Лакокрасочные материалы и синтетические клеи | Лабораторная работа №5 Определение качества лакокрасочных материалов 2ч | Цель: определение назначения и порядок нанесения лакокрасочных материалов | Один вариант |
| 8 | Текущий | 1курс 1семестр | Раздел 3 Неметаллические материалы Тема 3.4 Резиновые и другие материалы | Лабораторная работа №6 Определение шин с характерными рисунками протектора предназначенных для работ в различных дорожных условиях 2ч | Цель: расшифровка условного буквенного и цифрового обозначения заданных марок шин | Один вариант |
| 9 | Промежуточный | 1курс 1семестр |  | Дифференцированный зачет | Цель: определение уровня и качества знаний обучающихся | Тестирование- два варианта |

Таблица 2. График контроля внеаудиторной самостоятельной работы

| Раздел по дисциплине (кол-во часов)* | Тема для самостоятельной работы | Наименование, вид задания | Количество часов | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах (14 часов) Тема 1.1 Основные сведения о металлах и сплавах | Методы испытания | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах(14 часов) Тема 1.1 Основные сведения о металлах и сплавах | Методы выявления внутренних дефектов | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах(14 часов) Тема 1.2 Способы улучшения качества стали | Термомеханическая обработка. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах(14 часов) Тема 1.2 Способы улучшения качества стали | Поверхностное упрочнение стали | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 2. Цветные металлы, сплавы (8 часов) Тема 2.1. Цветные металлы, сплавы и антифрикционные материалы | Применение цветных металлов и сплавов на их основе | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 2. Цветные металлы, сплавы(8 часов) Тема 2.1. Цветные металлы, сплавы и антифрикционные материалы | Коррозийная стойкость сплавов под действием внешней среды | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 2. Цветные металлы, сплавы(8 часов) Тема 2.2 Твердые сплавы и минералокерамика | Порошковая металлургия | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 2. Цветные металлы, сплавы(8 часов) Тема 2.2 Твердые сплавы и минералокерамика | Минералокерамические материалы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 3. Неметаллические материалы (26 чачов) Тема 3.1 Топлива, смазочные материалы и технические жидкости | Получение топлив | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 3. Неметаллические материалы(26 чачов) Тема 3.1 Топлива, смазочные материалы и технические жидкости | Производство пластичных смазок. Требования к пластичным смазкам | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 3. Неметаллические материалы(26 чачов) Тема 3.2 Абразивные материалы, пластмассы и прокладочные материалы | Применение пластмасс | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 3. Неметаллические материалы(26 чачов) Тема 3.2 Абразивные материалы, пластмассы и прокладочные материалы | Обивочные материалы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 3. Неметаллические материалы(26 чачов) Тема 3.2 Абразивные материалы, пластмассы и прокладочные материалы | Уплотнительные и электроизоляционные материалы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 3. Неметаллические материалы(26 чачов) Тема 3.2 Абразивные материалы, пластмассы и прокладочные материалы | Прокладочные материалы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 3. Неметаллические материалы(26 чачов) Тема 3.3 Лакокрасочные материалы и синтетические клеи | Клеи | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| Раздел 3. Неметаллические материалы(26 чачов) Тема 3.4 Резиновые и другие материалы | Применение прорезиненной ткани | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

3.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах.

Практическая работа№1 Изучение структуры и определение физических свойств металлов.

Время выполнения:

Подготовка 10 мин;

выполнение, оформление и сдача 80 мин;

всего 90  мин.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5

- в заданиях имеются неточности – оценка 4

- выполнены не все задания – оценка 3

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2

Задание
1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
2. Ознакомьтесь с условиями  задания.
Деталь автомобиля – поршень

Назначение поршня:
• передача силы давления газов на коленчатый вал двигателя;
• предотвращение утечек газов в картер и ограничение чрезмерного проникновения смазочного масла из картера в камеру сгорания;
• обеспечение смазки стенок цилиндра.
Условия работы:
• Большие (до 16 т) ударные нагрузки на днище при сгорании топлива;
• Высокие (до 16 м/с) скорости скольжения относительно стенок цилиндра;
• Высокие (до 350-400 град) температура в центре днища поршня;
• Химическое воздействие агрессивных веществ (сера);
3. Перечертите таблицу № 1на чистый лист бумаги.
Таблица № 1

| Наименование детали | Условия работы | Требуемые конструкционные свойства | Требуемые эксплуатационные свойства | Требуемые технологические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. В соответствии с заданным вариантом заполните столбцы 1-5
таблицы № 1.
5. Письменно ответьте на контрольные вопросы.
5.1.Перечислите не менее трех физических свойств металлов и дайте им краткие определения.
5.2.Перечислите не менее трех механических свойств металлов и дайте им краткие определения.
5.3.Что называется коррозией металла?

Практическая работа№2 Проведение поверхностной закалки.

Студенты получают карточки индивидуального задания с указанием двух изделий, на которые необходимо назначить марки углеродистой стали, расшифровать их и привести все необходимые режимы термообработки, определив температуру нагрева, время выдержки, скорость охлаждения и получаемый результат.

Время выполнения:

Подготовка 10 мин;

выполнение, оформление и сдача 80 мин;

всего  90 мин.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5

- в заданиях имеются неточности – оценка 4

- выполнены не все задания – оценка 3

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2

Задания выполняются на листе, строится диаграмма железо-цементит, назначаются марки стали с изображением их структуры и приводятся все необходимые режимы термообработки.

Варианты индивидуальных заданий

| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Ось ф40 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Фреза цилиндрическая 14х56 мм |
| --- | --- |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Поршневой палец 16х26 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Развертка ф32 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Шестерня 34 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Сверло ф16 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Шатун 14х42 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Напильник 14х16 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Клапан 13х32 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Метчик ф26 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Вал ф52 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Лерка 24х34 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Коленчатый вал ф36 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Зубило 8 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Червячный вал ф28 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Зенкер ф20 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Червячное колесо 18 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Топор 4 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Поршень 46х18 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Ножовочное полотно 2 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Поршневое кольцо 6х14 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Резец токарный 5х14 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Подшипник 5х22 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Фреза червячная 16х60 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Пружина ф26 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Клеймо 20х6 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Рессора 8х24 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Плашка 8х28 мм |
| Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Зубчатое колесо 24х18 мм | Назначить марку и составить все необходимые режимы ТО Нож 4 мм |

Раздел 2. Цветные металлы, сплавы.

Лабораторная работа № 1. Структуры цветных металлов и их сплавов

Студенты исследуют структуры цветных металлов и их сплавов под микроскопом, изображают их, назначают марки, расшифровывают их, делая заключение об области их применения.

Время выполнения:

Подготовка 10 мин;

выполнение, оформление и сдача 80 мин;

всего  90 мин.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5

- в заданиях имеются неточности – оценка 4

- выполнены не все задания – оценка 3

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2

Задания выполняются на листке, приводится изображение структур с их указанием, назначается марка, делается вывод об области ее применения.

Раздел 3. Неметаллические материалы

Лабораторная работа №2 Определение качества бензина

Время выполнения:

Подготовка 10 мин;

выполнение, оформление и сдача 80 мин;

всего  90 мин.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5

- в заданиях имеются неточности – оценка 4

- выполнены не все задания – оценка 3

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2

Задание
1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
2. Ознакомьтесь с заданным преподавателем вариантом задания.
Задание: Автомобильный бензин, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут на нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества (фактические):

Таблица № 1

| № п.п | Показатели качества Бензин марки АИ — 92 | Значения показателей | Фактические | По стандарту | К чему приведет отклонение фактического показателя качества от стандартного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октановое число |  | 90 С 130о |  |  |
| 2 | Температура разгонки 50% бензина |  | (Т50%), |  |  |
| 3 | Индукционный период, мин. |  | 1500 |  |  |
| 4 | Массовая доля серы, %, |  | не более 0,4 |  |  |
| 5 | Содержание механических примесей и воды |  | Наличие воды |  |  |

3. Перечертите на лист отчета таблицу №1с заданным вариантом задания (5позиций).
4. Найдите численное значение стандартного показателя качества заданной марки бензина в таблице № 1 и запишите отдельной колонкой рядом с колонкой «Фактические»
5. По каждому показателю качества в соответствующем столбце таблицы № 1 напишите, к чему приведет отклонение показателя качества от стандартного значения (изнашивание деталей, расход эксплуатационного материала, экономичность работы двигателя и др.).
6. Ответьте на контрольные вопросы
6.1. Перечислите марки бензина, выпускаемые для современных карбюраторных двигателей?
6.2.Перечислите не менее трех технико-экономических требований предъявляемых к автомобильным бензинам

Лабораторная работа №3  Определение качества моторного масла.

Время выполнения:

Подготовка 10 мин;

выполнение, оформление и сдача 80 мин;

всего  90 мин.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5

- в заданиях имеются неточности – оценка 4

- выполнены не все задания – оценка 3

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2

Задание
1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
2. Перечертите таблицу № 1 на чистый лист бумаги.

Таблица №1

| № поз. | Марка масла | Расшифровка марки моторного масла по ГОСТу 17479.1-85 | Маркировка масла по классификации SAE API |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-10-Г2 |  |  |
| 2 | М-4з/8-В1Г1 |  |  |
| 3 | М-4- Б1 |  |  |

3. Перепишите из таблицы №3 столбец варианта, заданного преподавателем (3 позиции).
 4. В соответствующих графах позиции таблицы № 1:
• Расшифруйте условное буквенное и цифровое обозначение заданных марок моторных масел.
• Укажите обозначение данной марки масла по классификациям SAE и API, 5. Письменно ответьте на контрольные вопросы
5.1.Назначение моторных масел?
5.2.Перечислите не менее трех присадок, которые вводят в моторные масла для улучшения их качества?

Лабораторная работа №4 Применение пластмасс при ремонте автомобилей.

Время выполнения:

Подготовка 10 мин;

выполнение, оформление и сдача 80 мин;

всего  90 мин.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5

- в заданиях имеются неточности – оценка 4

- выполнены не все задания – оценка 3

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2

Задание
1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
2. Перечертите таблицу № 1 на чистый лист бумаги.
Таблица 1.

| № п.п. | Детали пассивной защиты: панель приборов с рулевой колонкой |
| --- | --- |
|  | Наименование детали | Материал для изготовления | Свойства, определяющие выбор материала |

3. Перепишите из таблицы №1 вариант задания (3 позиции).
4. Используя таблицу № 1 и теоретический материал заполните соответствующие позиции таблицы № 1 (столбцы 3,4 согласно заданного варианта).
5. Письменно ответьте на контрольные вопросы
5.1. Какие материалы называются пластмассами? Укажите достоинства и недостатки пластмасс.
5.2. Назовите основные компоненты пластмасс.
5.3. Укажите виды наполнителей и их назначение.

Лабораторная работа №5  Определение качества лакокрасочных материалов.

Время выполнения:

Подготовка 10 мин;

выполнение, оформление и сдача 80 мин;

всего  90 мин.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5

- в заданиях имеются неточности – оценка 4

- выполнены не все задания – оценка 3

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2

Задание
1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
2. Перечертите таблицу № 1 в тетрадь.
3. Зарисуйте схему защитного покрытия ЛКМ.
Таблица № 1.

| Схема защитного покрытия | Порядок нанесения отдельных слоев ЛКМ | Назначение слоя ЛКМ |
| --- | --- | --- |

4. Заполните соответствующие ячейки таблицы с расшифровкой и указанием назначения каждой позиции схемы защитного покрытия.
5. Ответьте на контрольные вопросы:
1.Какую функцию выполняют лакокрасочные покрытия?
1. декоративную;    2. защитную;     3. консервационную;    4. все ответы правильные.
2. Какое качество лакокрасочного покрытия зависит от пленкообразователя?
1. стойкость против воздействия окружающей среды;
2. цвет краски;         3. оттенок краски;           4. укрывистость.
3.Можно ли достичь выравнивания окрашиваемой поверхности
грунтовым покрытием?
1. можно;        2. нельзя;        3. можно, в зависимости от количества слоев.
4. Назовите материал, ускоряющий процесс высыхания масляной краски.
1. сиккатив;       2. пластификатор;       3. преобразователь ржавчины;      4. растворитель.
5. Назовите показатель малярных свойств краски, по которому можно судить о расходовании краски при нанесении ее на поверхность.
1. твердость;        2. высыхание от пыли;       3. адгезия;        4. Укрывистость
Лабораторная работа №6  Определение шин с характерными рисунками протектора, предназначенных для работы в различных дорожных условиях.

Время выполнения:

Подготовка 10 мин;

выполнение, оформление и сдача 80 мин;

всего  90 мин.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5

- в заданиях имеются неточности – оценка 4

- выполнены не все задания – оценка 3

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2

Задание
1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
2. Перечертите таблицу № 1на чистый лист бумаги

3. Перепишите из таблицы №1 столбец варианта, заданного преподавателем
4. В соответствующей графе позиции таблицы № 1 расшифруйте
условное буквенное и цифровое обозначение заданных марок шин.

Таблица №1

| № п.п | Марка шины | Расшифровка марки шины |
| --- | --- | --- |
|  | 195/65R15 91H |  |
|  | 2 195R15С |  |
|  | 205/55 R16 94 Н XL |  |
|  | 175-13/ 6,45-13 |  |

3.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах.

1  Выберите из перечисленных ответов название кристаллической решетки, у которой 9 атомов, причем 8 атомов размещены в вершинах куба, а 1 - в центе

1	Кубическая объемноцентрированная решетка

2	Кубическая гранецентрированная решетка

3	Гексагональная решетка

4	все перечисленные ответы

2 Положительно заряженное ядро, окруженное облаком отрицательно заряженных электронов, называется…

1	атомом

2	молекулой

3	кристаллической решеткой

4	кристаллом

3 Переход металла из одной аллотропической модификации в другую при охлаждении сопровождается…

1	выделением теплоты

2	вибрацией

3	поглощением теплоты

4	всеми перечисленными процессами

4 Типом кристаллической решетки металла является…

1	молекулярная

2	атомная

3	ионная

4	кубическая объемно-центрированная

5 Дефекты кристаллической решетки это …

1	нарушение структуры металлов, оказывающее существенное влияние на их свойства

2	переход из жидкого состояния в твердое

3	способность расширяться при нагревании

4	нарушение способности металла проводить электрический ток

6 Способность металлов сопротивляться разрушению под действием внешних сил называется…

1	твердостью

2	прочностью

3	пластичностью

4	хрупкостью

7 Способность металлов или сплавов в расплавленном состоянии заполнять литейную форму называется…

1	обрабатываемостью

2	свариваемостью

3	ковкостью

4	жидкотекучестью

8 Неразрушающий метод определения внутренних дефектов - это …

1	микроанализ

2	люминесцентный метод

3	рентгенографический метод

4	макроанализ

9 Образец, специально подготовленный для изучения невооруженным глазом - это …

1	теплет

2	макрошлиф

3	отливка

4	микрошлиф

10 Различие свойств кристаллов металлов в разных направлениях называется…

1	анизотропией

2	аллотропией

3	электропроводностью

4	рекристаллизацией

11 К аморфным телам относятся…

1	поваренная соль

2	кварц

3	сахарный песок

4	стекло

12 Искусственные измельчения зерна без изменения химического состава - это …

1	модифицирования

2	рафинирование

3	механическая обработка

4	легирование

13 Фаза, в которой один компонент сохраняет решетку, а атомы второго располагаются в междоузлиях первого - это …

1	твердый раствор замещения

2	твердый раствор внедрения

3	механическая смесь

4	химическое соединение

14 Диаграмма состояния сплавов показывает…

1	изменение состояния сплавов в зависимости от их концентрации и температуры

2	характеристику атомарного строения сплавов

3	траекторию движения дислоцированных атомов

4	все перечисленные ответы

15 Линия "солидус" на диаграмме состояния сплавов - это линия…

1	начала кристаллизации

2	конца кристаллизации

3	аллотропических превращений

4	магнитных превращений

16 С повышением количества углерода в чугуне увеличивается…

1	пластичность

2	коррозионная стойкость

3	твердость

4	вязкость

17 Укажите название марки материала "сталь 45"

1	Серый чугун

2	Конструкционная автоматная сталь

3	Конструкционная углеродистая качественная сталь

4	Конструкционная легированная сталь

18 Сколько процентов железа содержится в сплаве Т30К4?

1	30

2	4

3	66

4	0

19 Для улучшения механических свойств (с охлаждением на воздухе) чугуна применяется…

1	отжиг

2	цементация

3	нормализация

4	закалка

20 Как называется термообработка, заключающаяся в нагреве стали выше критических температур и последующим быстром охлаждении?

1	Нормализация

2	Закалка

3	Отжиг

4	Отпуск

21 Для получения высокой твердости режущего инструмента применяют…

1	отжиг

2	высокий отпуск

3	средний отпуск

4	низкий отпуск

22 Как называется термообработка, состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?

1	Цементация

2	Нормализация

3	Улучшение

4	Цианирование

23 К дефектам термической обработки относятся…

1	трещины и обезуглероживание

2	оплавление

3	неравномерная твердость

4	все перечисленные ответы

24 Коррозия, возникающая при воздействии на металл электролитов, и сопровождающаяся как химическими, так и электрическими процессами, это

1	электрохимическая коррозия

2	химическая коррозия

3	коррозия в емкостях для хранения нефтепродуктов

4	все перечисленные ответы

25 Назовите вид коррозионного разрушения, когда коррозия равномерно распределяется по всей поверхности металла.

1	Местная коррозия

2	Поверхностная коррозия

3	Межкристаллитная коррозия

4	все перечисленные ответы

26 Защита поверхностей металлических изделий другим коррозионно-устойчивым металлом - это …

1	легирование

2	электрохимическая защита

3	металлическое покрытие

4	защита обработкой коррозионной среды

27 Защита путем ввода в состав металла или сплава добавок, которые делают металл (сплав) коррозионностойким - это …

1	легирование

2	электрохимическая защита

3	металлическое покрытие

4	защита обработкой коррозионной среды

Раздел 2. Цветные металлы, сплавы.

1 Сплав меди с цинком называется…

1	латунь

2	бронза

3	баббит

4	сормайт

2 К какой группе алюминиевых сплавов относятся силумины?

1	К спеченной группе

2	К литейной группе

3	К деформируемой группе

4	К ковочной группе

3 Из предложенных марок сплавов выберите марку свинцовистой бронзы:
                    1        БрА7

2        ЛК 80-3

3        БрОЦС 4

4        БрС30
4 Укажите два наиболее важных достоинства сплавов типа дуралюмин, обусловивших их широкое применение в качестве конструкционных автомобильных материалов:
                    1        высокая твердость
                    2        хорошая ударная вязкость
                    3        высокая удельная прочность
                    4        коррозионная стойкость

5 Сплавы меди, в которых главным легирующим элементом является цинк, называются ………………………………………………………………………………………
6 Сплавы на основе олова, свинца и кальция являющиеся хорошо прирабатывающимися антифрикционными подшипниковыми материалами называют……………………………..
7 Расшифруйте марку сплава:
18ХТФ……………………………………………………………………………
БрАЖ94……………………………………………………………………………
ВЧ45………………………………………………………………………………

Раздел 3. Неметаллические материалы

1	Минералы естественного или искусственного происхождения, зерна которых обладают большой твердостью и режущей способностью называются…

1	металлами

2	пластическими массами

3	абразивными материалами

4	древесными материалами

2	Как называется связка зерен абразивного инструмента, в которой основным связующим веществом является растворимое стекло?

1	Керамическая связка

2	Магнезиальная связка

3	Силикатная связка

4	Вулканитовая связка

3	К абразивному инструменту относятся…

1	алмазные отрезные диски и алмазные круги

2	фибровые диски

3	зачистные круги

4	все перечисленные ответы

4	Сопротивление связки вырыванию зерен с поверхности абразивного инструмента под действием внешних сил, называется…

1	зернистостью

2	твердостью

3	мягкостью

4	шероховатостью

5	Армирующие элементы (наполнители) вводят в композиционный материал с целью:

1	увеличения прочности, жесткости, пластичности

2	изменения плотности

3	изменения электрических, теплофизических характеристик

4	все перечисленные ответы

6	Наполнение древесины синтетическими смолами с последующей их полимеризацией позволяет…

1	увеличить стойкость древесины к гниению

2	увеличить сопротивление древесины к сжатию

3	увеличить твердость древесины

4	все перечисленные ответы

7	Органические вещества или их смеси с различными наполнителями, которые при определенных температурах и давлении приобретают пластичность, называют…

1	пластическими массами

2	металлами

3	абразивными материалами

4	твердыми сплавами

8	Эпоксидные смолы хорошо соединяются с металлами, стеклом и другими материалами. Поэтому их используют в качестве…

1	клея

2	защитных покрытий

3	связующего вещества для стеклопластиков

4	все перечисленные ответы

9	Продукт химической переработки каучуков во взаимодействии с вулканизирующими веществами, получаемый путем горячей или холодной вулканизации, называется…

1	пенопластом

2	резиной

3	асбестотекстолитом

4	гетинаксом

10	Как называется твердый, гибкий, эластичный, высокогигроскопичный материал, получаемый из пористой спрессованной бумаги?

1	Фибра

2	Асбест

3	Войлок технический

4	Резина

11	Материалы, стойкие против коррозии в атмосфере, в почве, в морской и пресной воде и в других средах, называются…

1	жаропрочные

2	жаростойкие

3	коррозионностойкие

4	кислотостойкие

12       Какие клеи характеризуются высокой механической прочностью?

1       клеи на основе фенолформальдегидов;

2       клеи на основе полиэпоксидов;

3       пленочные клеи не содержащие растворителей.

13        Где находят применение жидкие клеевые герметики?

1       на поверхностях загрязненных маслом;

2       для уплотнения капотов;

3       вместо заклепочных соединений

14        Клеевое соединение –

1        обеспечивает гладкую поверхность склеенных материалов;

2        увеличивает массу соединяемых изделий;

3        не уменьшает рабочей толщины износа трущихся деталей;

4        не прочно.

15          Для чего в клей вводят ацетон?

1        для уменьшения усадки клея при отверждении;

2        для ускорения отверждения;

3        для придания определенной вязкости.

16           Что такое адгезия?

1       прочность клеевой пленки;

2       прочность клеевого соединения;

3       блестящая поверхность пленки;

4      загуститель.

17          Для придания определенной вязкости в клеи вводят:

1        растворители;

2        связующее;

3        наполнители;

- загустители.

18         Сколько основных функций выполняют лакокрасочные материалы?

1         2;

2         3;

3         4;

4         5.

19          Что необходимо применить для обеспечения прочной связи между лакокрасочным покрытием и окрашиваемой поверхностью?

1           шпаклевку;

2           эмаль;

3           грунтовку.

20          В зависимости от вида пленкообразователя пленки бывают:

1          прочные и непрочные;

2          обратимые и необратимые;

3          стойкие и нестойкие;

4          жидкие и газообразные.

21         Порошкообразные вещества, придающие лакокрасочным материалам необходимый цвет и укрывистость (непрозрачность), это:

1         наполнители;

2         сиккативы;

3         пластификаторы;

4         пигменты.

22          С какой целью применяют наполнители?

1           удешевления;

2           облегчения;

- долговечности.

23            Автомобильные масла применяют для:

1         охлаждения и очищения трущихся поверхностей;

2         увеличения потерь энергии на трение;

3         снижения коррозионного износа;

4         увеличения скорости движения трущихся деталей.

24            Основные функции трансмиссионных масел:

1         увеличение коэффициента трения;

2        снижение износа;

3        обеспечение непрочного контакта соприкасающихся поверхностей;

4         подавление вибраций.

25             Сухое трение необходимо:

1        в шатунных подшипниках;

2        в шестеренных передачах;

3        в сцеплении;

4        в тормозной системе.

26             Трение, которое возникает между трущимися деталями, на поверхности которых остается тончайший молекулярный   слой пленки называется:

1       граничным трением;

2       жидкостным трением;

3       полужидкостным трением.

27              Требования к автомобильным смазочным маслам:

1        изменять свои свойства в процессе работы;

2         удерживаться на поверхности неработающих деталей;

3        не смывать с трущихся поверхностей продукты износа.

28          Первое требование к трансмиссионным маслам:

1        обладать противокоррозионными свойствами;

2        противозадирными свойствами;

- противоизносными свойствами;

4          противоржавейными свойствами.

29          Плюсы дизельных двигателей:

1         низкий удельный расход топлива;

2         высокая токсичность;

3         массивность;

4        физическая и химическая стабильность.

30           Где быстрее происходит смесеобразование?

1        в карбюраторном двигателе;

2        в дизельном двигателе;

3        одинаково.

31.          К чему приводит применение топлива с утяжеленным фракционным составом?

1       к затруднению пуска двигателя;

2       не дымному выпуску;

3       повышенному износу поршневой группы.

32          Что является важнейшим показателем качества дизельного топлива?

1       водород;

2       кислород;

3       углерод;

4       сера.

33          Что может служить причиной образования нагара?

1       высокая вязкость;

2       хорошая испаряемость топлива;

- коррозионные свойства.

34         Требования к автомобильным смазкам?

1       быстро стекать с поверхности детали;

2       удерживаться в узлах трения;

защищать трущиеся детали от пыли и грязи;

3       быть дефицитными.

35        Какие компоненты из перечисленных входят в состав смазок:

1       органические кислоты;

2       вода;

3       загустители;

4       отвердители.

36         Какой процент масла составляет массу смазки?

1      45%;

2      65%;

3      85%;

4      95%.

37          Какой показатель качества пластичных смазок характеризует их  способность практически мгновенно восстанавливать свою структуру, после выхода из зоны непосредственного контакта трущихся деталей?

1       механическая стабильность;

2       термическая стабильность;

3       химическая стабильность;

4      физическая стабильность.

38          Пенетрация, это:

1      минимальная нагрузка при которой происходит необратимое разрушение смазки;

2       проникновение;

3       способность сохранять свои свойства при воздействии повышенных температур.

- Каким требованиям должна отвечать жидкость для системы охлаждения двигателя?

1      низкой теплоемкостью;

2      иметь высокую температуру кипения;

3      низкую температуру замерзания;

4      обладать токсичностью.

40       Какое из перечисленных соединений существует в природных условиях в трех агрегатных состояниях?

1       вода;

2       антифриз;

3       этиленгликоль;

4       тосол.

41         Какая вода лучше всего подходит для системы охлаждения?

1       вода рек и озер;

2       вода колодезная;

3       вода дождевая или снеговая.

42       При какой температуре этиленгликоль превращается в плотную массу, которая может вывести из строя двигатель?

1      -40*;

2      -65*;

3      -70*;

4      -80*.

43      Красный цвет имеют:

1      касторовые жидкости;

2      гликолевые жидкости;

3      нефтяные жидкости.

44       Какие тормозные жидкости можно смешивать с водой?

1      касторовые;

2      гликолевые;

3      нефтяные;

- все перечисленные.

Критерии оценки

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90 – 100% | 5 | Отлично |
| 80 – 89% | 4 | Хорошо |
| 70 – 79% | 3 | Удовлетворительно |
| менее 70% | 2 | Неудовлетворительно |

3.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах

Тема 1.1 Основные сведения о металлах и сплавах

1.Роль материалов в современной технике.

2.Выбор материалов при подготовке производства.

3.Экономическая эффективность материалов.

4.Производство материалов и экология.

5.Классификация металлов.

6.Атомно-кристаллическое строение металлов.

7.Основные свойства черных металлов.

8.Коррозия металлов.

9.Диаграмма состояния сплавов железо-углерод.

10.Методы испытания металлов.

11.Методы выявления внутренних дефектов.

12.Классификация чугунов.

13.Классификация сталей.

Тема 1.2 Способы улучшения качества стали

1.Термическая обработка.

2.Термомеханическая обработка.

3.Химико- термическая обработка.

4.Поверхностное упрочнение сталей.

5.Автомобиль века

Раздел 2. Цветные металлы, сплавы

Тема 2.1. Цветные металлы, сплавы и антифрикционные материалы

1.Медь и медные сплавы.

2.Алюминий.

3.Деформируемые сплавы.

4.Литейные сплавы.

5.Магний и магниевые сплавы.

6.Титан и титановые сплавы.

7.Баббиты.

8.Свойства, марки и применение сплавов.

Тема 2.2 Твердые сплавы и минералокерамика

1.Литые твердые сплавы.

2.Порошковая металлургия.

3.Минералокерамические материалы.

Раздел 3. Неметаллические материалы

Тема 3.1 Автомобильные топлива, смазочные материалы и технические жидкости

1.Виды топлив.

2.Виды масел.

3.Виды смазок.

4.Моторные масла.

5.Трансмиссионные масла.

6.Пластичные смазки.

7.Охлаждающие жидкости.

8.Тормозные жидкости.

9.Электролит.

Тема 3.2 Абразивные материалы, пластмассы и прокладочные материалы

1.Виды пластмасс.

2.Основные свойства пластмасс.

3.Образивные материалы.

Тема 3.3 Лакокрасочные материалы и синтетические клеи

1.Показатели качества лакокрасочных материалов.

2.Разновидности лакокрасочных материалов.

3.Разновидности синтетических клеев.

Тема 3.4 Резиновые и другие материалы

1.Обивочные материалы.

2.Виды каучуков.

3.Показатели качества резины.

4.Применение прорезиненных тканей.

5.Использование композиционных материалов.

6.Экологически чистые технологии изготовления деталей.

Критерии оценки вопросов текущего контроля

Оценка   «5» ставится, если обучающийся:

1.  Отвечает без ошибок и /или/ допускает не более одной неточности.

2.  Соблюдает культуру устной речи;

Оценка   «4» ставится, если обучающийся:

1.  Отвечает на вопросы полностью, но допускает не более одной негрубой ошибки и одной неточности и /или/ не более двух неточностей.

2.  Соблюдает культуру речи.

Оценка   «3» ставится, если обучающийся:

1.  Правильно отвечает на 1/3 вопросов.

2. Допускает не более двух грубых неточностей, или не более одной грубой, одной негрубой неточности одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры речи.

Если обучающийся отвечает на вопросы менее 1/3 ставится оценка   «2».

# 4.КОНТРОЛЬНО-Оценочные средства внеаудиторной самостоятельной работы

Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнения.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по учебной  дисциплине ОП.03. « Материаловедение»

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; использование аудио-и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности.

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем:

- на изучение доступного для понимания материала отводится 1 час.

Самостоятельное изучение материала обучающимся  оценивается по следующим критериям:

( уровень освоения учебного материала.

( умение использовать теоретические знания при выполнении практических, ситуационных задач.

( сформированность общеучебных умений.

( обоснованность и четкость изложения ответа.

( уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;

( уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

( уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;

( уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;

( уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.

Качество выполнения внеаудиторного самостоятельного изучения материала оценивается посредством текущего контроля с использованием балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых обучающимся компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на занятиях и во время консультаций преподавателя.

Оценка «отлично»-максимальное количество-100 баллов по каждому виду задания  обучающийся получает, если: обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  обучающимся данного материала.

Оценка «хорошо»-70-89% от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала.

Оценка «удовлетворительно»-50-69 % от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно»- 49 % и менее от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (менее 50 % от полного) изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. В «0» баллов преподаватель вправе оценить выполнение студентом задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работ.

# 5.КОНТРОЛЬНО-Оценочные средства промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по ОП.03. «Основы материаловедения» проводится  в виде дифференцированного зачета по тестовым заданиям. Группа  разбивается на две подгруппы, каждая подгруппа выполняет свой вариант задания. Время выполнения 1 академический час .

Рекомендуемые тесты промежуточной аттестации.

Вариант № 1.

1. Какие металлы и сплавы относятся к черным?

а) латунь, титан, медь

б) сталь, чугун, железо

в) бронза, вольфрам, железо

2. Какая из перечисленных марок является маркой антифрикционного высокопрочного  чугуна?

а) АЧВ-2

б) ВЧ-100

в) КЧ50-4

3. Какой железоуглеродистый сплав называется сталью?

а) содержание углерода – до 2,14%

б) содержание углерода – до 3,14%

в) содержание углерода – до 1,0%

4. Что означает цифра в марке стали «Ст3»?

а) содержание углерода – до 0,3%

б) содержание углерода – до 3%

в) условный номер марки

5. Как строятся диаграммы состояния сплавов?

а) экспериментальным путем

б) расчетным путем

в) теоретическим путем

6. Какие из перечисленных свойств относятся к механическим?

а) жидкотекучесть, удельный вес

б) твердость, пластичность

в) свариваемость, обрабатываемость резанием

7. Насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твердости - это

а) сульфидирование

б) азотирование

в) цементация

8. К какой группе алюминиевых сплавов относятся силумины?

а) литейной

б) спеченной

в) ковочной

9. Сплав  меди с оловом называется:

а) латунь

б) силумин

в) бронза

10.Какие марки стали относятся к инструментальным?

а) сталь 10, Ст1

б) Х12М, У12

в) 38ХНЮА, 20

11. Сталь 10 содержит углерода:

а) 1,0%

б) 0,10%

в) 10%

12. Как измеряют твердость материала по методу Бриннеля?

а) вдавливанием алмазной пирамиды

б) вдавливанием стального закаленного шарика

в) вдавливанием алмазного конуса

13. Сколько цинка содержит латунь Л90?

а) 90%

б) 10%

в) 0,90%

14. Как обозначается дуралюминий?

а) Б16

б) Д16

в) Брб2

15. Какова технология получения ковкого чугуна?

а) графитицирующий отжиг белого чугуна

б) введение в жидкий серый чугун магния

в) нормализация белого чугуна

16. Какой величиной характеризуется прочность металлов?

а) числом прочности

б) пределом пропорциональности

в) пределом прочности

17. Выбрать маркировочное обозначение в сталях легирующих элементов – вольфрам, алюминий, медь

а) Со, Мо, Г

б) В, Ю, Д

в) Си, Со, Х

18. Классификация сталей по назначению

а) конструкционные, инструментальные

б) качественные, высококачественные

в) углеродистые, легированные

19. Сколько вольфрама содержит сталь Р18?

а) 1,8%

б) 0,18%

в) 18%

20. Способность некоторых металлов, при разных температурах иметь неодинаковые кристаллические решетки ,  называется…

а) рекристаллизацией

б) полиморфизмом

в) анизотропией

21. Выбрать буквенно-цифровое обозначение быстрорежущей стали с содержанием вольфрама 6%,   молибдена 5%,  углерода до 1%:

а) У11

б) Х12Ф1

в) Р6М5

22. Заготовки подвергаются термической обработке для изменения:

а) точности

б) шероховатости

в) твердости

23. С увеличением  содержания углерода прочность и твердость стали:

а) уменьшается

б) содержание углерода на твердость стали не влияет

в) увеличивается

24. Кристаллическое вещество имеет:

а) упорядоченное расположение молекул

б) хаотичное расположение молекул

в) упорядоченное расположение атомов

г) хаотичное расположение атомов

25. При испытании методом Рокквелла определяется:

а) твердость

б) прочность

в) вязкость

26. Цифра в марке углеродистой У12А показывает содержание:

а) углерода в целых процентах

б) углерода в десятых долях процента

в) углерода в сотых долях процента

27. Свойства характерные для меди — это:

а) высокая теплопроводность

б) низкая пластичность

г) хорошая обрабатываемость резанием

28. Для получения высокой твердости, прочности стали, применяется:

а) отжиг

б) отпуск

в ) закалка

29.Что показывают индексы (кп,  пс, сп) в марке стали:

а) качество стали

б) степень раскисления

в) легирующие элементы

30.Образец, специально подготовленный для изучения невооруженным глазом-это:

а) темплет

б) микрошлиф

в) отливка

г) макрошлиф

31. Гексогональная плотноупакованная кристаллическая решетка имеет:

а) 9 атомов

б) 14 атомов

в) 17 атомов

32. Укажите наименование марки материала Сталь 10:

а) конструкционная качественная сталь

б) конструкционная малоуглеродистая сталь

в) конструкционная низколегированная сталь

33. Сколько процентов железа содержится в стали Т30К4:

а) 66

б) 30

в)  4

34. Насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твердости — это

а) сульфидирование

б) азотирование

в) цементация

35. Свойства химических соединений

а) резко отличаются от свойств компонентов

б) изменяются по линейной зависимости

в) остаются постоянными

36. Вещества, макромолекулы которых состоят из многочисленных повторяющихся элементарных звеньев, называются:

а) пластмассами

б) полимерами

в) термопластами

Вариант № 2.

1. Под диффузией понимают:

а) неодинаковость свойств вдоль кристаллографических направлений

б) перемещение атомов в кристаллическом теле на расстояния, превышающие средние межатомные расстояния для данного вещества

в) локализованное искажение кристаллической решетки

2. Процесс перехода из одного кристаллического строения в другое называется:

а) полиформизмом

б) анизотропией

в) диффузией

3. Микроскопический анализ относится к:

а) химическим методам

б) физическим методам

в) структурным методам

4. Порог хладноломкости - это

а) температурная характеристика

б) критическая отрицательная температура

в) температура перехода от вязкого разрушения к хрупкому

5. Испытанием на растяжение является:

а) расчетно-теоретический метод

б) статическое испытание

в) динамическое испытание

6. Какие из перечисленных свойств относятся к механическим?

а) жидкотекучесть, удельный вес

б) твердость, пластичность

в) свариваемость, обрабатываемость резанием

7. Предел прочности определяется при

а) испытании на растяжение

б) испытании на твердость

в) испытании на ударную вязкость

8. Процесс возникновения и роста новых недеформированных зерен называется:

а) кристаллизацией

б) рекристаллизацией

в) полигонизацией

9. Твердые вещества, полученные путем диффузии элементов в твердом, жидком или газообразном состоянии называются:

а) сплавами

б) сталями

в) чугунами

10. Сплав меди с оловом называется:

а) латунь

б) силумин

в) бронза

11. Какие марки стали относятся к инструментальным?

а) сталь 10, Ст1

б) Х12М, У12

в) 38ХНЮА, 20

12. Сталь 10 содержит углерода:

а) 1,0%

б) 0,10%

в) 10%

13. Сталь раскисленная на 5% называется

а) кипящей

б) полуспокойной

в) спокойной

14. Как измеряют твердость материала по методу Виккерса?

а) вдавливанием алмазной пирамиды

б) вдавливанием стального закаленного шарика

в) вдавливанием алмазного конуса

15. Сколько цинка содержит латунь Л90?

а) 90%

б) 10%

в) 0,90%

16. Элементы, которые попадают в сталь при выплавке вторичного сырья - это

а) полезные примеси

б) скрытые примеси

в) случайные примеси

17. Легирующие элементы в марках стали обозначаются:

а) цифрами

б) буквами

в) цифрами и буквами

18. Как обозначается дуралюмины?

а) Б16

б) Д16

в) Брб2

19. Какова технология получения ковкого чугуна?

а) графитицирующий отжиг белого чугуна

б) введение в жидкий серый чугун магния

в) нормализация белого чугуна

20. Какой величиной характеризуется прочность металлов?

а) числом прочности

б) пределом пропорциональности

в) пределом прочности

21. Выбрать маркировочное обозначение в сталях легирующих элементов – вольфрам, алюминий, медь

а) Со, Мо, Г

б) В, Ю, Д

в) Си, Со, Х

22. Классификация сталей по назначению

а) конструкционные, инструментальные

б) качественные, высококачественные

в) углеродистые, легированные

23. Сколько вольфрама содержит сталь Р18?

а) 1,8%

б) 0,18%

в) 18%

24. Что указывает буква «Л» в марках сталей 35ГЛ, 40ХЛ, 35ХГСЛ?

а) легирующий элемент

б) сталь для отливок

в) сталь легированная

25. Стали, подвергающиеся деформациям и восстанавливающие свою первоначальную форму и размеры называются:

а) высокопрочными

б) пружинно-рессорными

в) арматурными

26. Цифры в обозначении марки чугуна ВЧ35 показывают:

а) максимальное временное сопротивление на разрыв – 350 МПа

б) предел прочности 35 МПа

в) минимальное временное сопротивление — 35 МПа

27. Воздействие на металлы и сплавы влажных газов, атмосферных осадков и растворов называется:

а) химической коррозией

б) электрохимической коррозией

в) атмосферной коррозией

28. Выбрать буквенно-цифровое обозначение быстрорежущей стали с содержанием вольфрама 6%, молибдена 5%, углерода до 1%:

а) У11

б) Х12Ф1

в) Р6М5

29. Заготовки подвергаются термической обработке для изменения:

а) точности

б) шероховатости

в) твердости

30. Органические вещества или их смеси с наполнителями, которые при определенных температурах и давлении приобретают приобретают пластичность, называют:

а) пластмассами

б) абразивными материалами

в) конструкционными материалами

31. Соединение высокопрочных, жаропрочных или особо жестких тонких волокон и полимерной, металлической или керамической матрицы называют:

а) неметаллическими материалами

б) композиционными материалами

в) материалами с особыми свойствами

32. Твердый раствор внедрения углерода в альфа-железо — это

а) аустенит

б)ледебурит

в) феррит

33. Образец, подготовленный для изучения невооруженным глазом — это

а) микрошлиф

б) отливка

в) макрошлиф

34. Температура плавления тугоплавких металлов выше

а) 1039 градусов

б) 1539 градусов

в) 1739 градусов

35. Палладий, иридий, родий, осмий, рутений относятся к

а) легким металлам

б) редкоземельным металлам

в) благородным металлам

36. Деформация и разрушение материала под воздействием повторяющихся нагревов и охлаждений — это:

а) термическая усталость

б) временное сопротивление

в) порог хладноломкости

Критерии оценки

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90 – 100% | 5 | Отлично |
| 80 – 89% | 4 | Хорошо |
| 70 – 79% | 3 | Удовлетворительно |
| менее 70% | 2 | Неудовлетворительно |

д6. ЛИТЕРАТУРА

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: ИЦ «Академия», 2014

- Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для сред. проф. образования. - М.: ИЦ «Академия», 2011.

- Материаловедение: электронный образовательный ресурс/ Моряков О.С., Соколова Е.Н. - М.: ИЦ «Академия», 2012

- Степанов Б.А. Материаловедение. - М.: ИЦ «Академия», 2012

- Практикум по материаловедению: электронное учебное пособие. – М.:ИЦ "Академия, 2012

- Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка): Рабочая тетрадь. - М.: ИЦ «Академия», 2014

7.   П.А Колесник. Материаловедение на автомобильном транспорте. М.: ИЦ «Академия», 2007

8. Н.Б.Кириченко. Автомобильные эксплуатационные материалы. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 2014

9. А.А.Галенов. Автомобильные эксплуатационные материалы. Контрольные материалы. М.: ИЦ «Академия»,2014

10.А.А.Геленов.Контроль качества автомобильных эксплуатационных материалов. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 2014

Сайты и электронные пособия

- Материаловедение

http://vkpolitehnik.ru/

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

http://festival.1september.ru/

- Материаловедение и металлообработка

http://www.kirovmetall.ru

4. СD – диск Материаловедение (4)

5.Материаловедение. Расширение: электронное учебное пособие. – С/ПбГ,     2011.

6.   Материаловедение:  электронное учебное пособие. – С/ПбГ, 2011.

Лист регистрации изменений

в фонде оценочных средств

УД ОП.03 «Основы материаловедения» по специальности/профессии СПО 15.01.09  «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин».

(код, название)

| № п/п | Содержание изменений (раздел, пункт, страницы) | Основание для внесения изменений (новый учебный план, решение МК и т.д.) | протокол МО, Ф.И.О., подпись председателя | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |