МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Емельяновский дорожно-строительный техникум»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

«Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт»

(наименование дисциплины/профессионального модуля)

15.01.09  Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин_

(код и наименование направления подготовки)

_______________базовый___________

(уровень подготовки)

| Рассмотрено на заседании МК профессионального цикла протокол №___ от «___»__________2020 г., Председатель МК ____________/ __________ (подпись)И.О.Фамилия |  |
| --- | --- |

р.п. Козулька 2020г

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО 15.01.09  Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин по профессиональному модулю   ПМ.02 Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт

Составители:

Жуков Л. А.  преподаватель.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| Общие положения | 4 |
| ПАСПОРТ фонда оценочных средств | 6 |
| Таблица 1 – Оценочные средства |  |
| таблица 2 – График контроля внеаудиторной самостоятельной работы |  |
| контрольно-Оценочные средства текущего контроля Практические и лабораторные работы (критерии оценки) тестовые задания (критерии оценки) Вопросы для текущего контроля (критерии оценки) | 18 |
| контрольно-Оценочные средства внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценок | 26 |
| контрольно-Оценочные средства промежуточной аттестации и критерии оценок | 27 |
| Литература | 31 |

1. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт  являются освоенные умения и усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю–дифференцированный зачет.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).

|  | Промежуточная аттестация | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 5 семестр | Дифференцированный зачет | Решение заданий ПМ 02 МДК.02.01 Устройство трелевочных машин. |
| 5 семестр | Дифференцированный зачет | Решение заданий ПМ 02 МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения |
| 6 семестр | Дифференцированный зачет | Решение заданий ПМ 02 МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин |

Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке:

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю обучающийся должен

иметь практический опыт:

ПО.1. управления машинами различных систем, оснащенными навесным                                          или прицепным технологическим оборудованием;

ПО.2. выполнения отдельных или комплекса операций по валке леса,                     пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах, корчевке и подбору пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках;

уметь:

У.1. осуществлять пуск и остановку механизмов и оборудования трелевочных машин;

У.2.выявлять и устранять неисправности трелевочных машин;

У.3.осуществлять техническое обслуживание и ремонт трелевочной машины и применяемого оборудования;

знать:

З.1.устройство трелевочных машин различных систем, навесного и прицепного оборудования;

З.2.принцип работы двигателей трелевочных машин и правила их регулирования;

З.3.агрегатные лесосечные машины, выполняемые операции, рабочее оборудование, правила эксплуатации, базовые тракторы для монтажа рабочего оборудования;

З.4.устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования трелевочной машины, технические условия на регулирование узлов и механизмов трелевочных машин, их эксплуатационные данные;

З.5.способы выполнения лесосечных работ;

3.6.правила движения и транспортировки на промежуточных лесоскладах, на лесосеках, трелевочных волоках с выравниванием и подготовкой площадей;

З.7. основные виды топлива и сорта горючесмазочных материалов

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать:

- общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

- профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 2.1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ или комплекса операций по валке леса.

ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах.

ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке и подбору пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках с выравниванием и подготовкой площадей.

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных машин.

2.ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПМ 02. Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт

Таблица 1. Оценочные средства профессионального модуля

| № п/п | Вид контроля | Курс / семестр | Контролируемые разделы (темы)* | Код формируемой компентенции | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий | 2курс 4семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 1 Разборка и сборка кривошино – шатунного механизма 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 2 | Текущий | 2курс 4семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 2 Разборка и сборка узлов валочных машин 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 3 | Текущий | 2курс 4семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 3 Разборка и сборка узлов валочных машин ВМ – 4 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 4 | Текущий | 2курс 4семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 4 Разборка и сборка узлов ВПМ 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 5 | Текущий | 2курс 4семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 5 Разборка и сборка узлов трелевочных машин 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 6 | Текущий | 2курс 4семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 6 Разборка и сборка узлов трелевочных машин 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 7 | Текущий | 2курс 4семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 7 Разборка и сборка узлов трелевочной машины 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 8 | Текущий | 2курс 4семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 8 Разборка и сборка узлов трелевочной машины 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 9 | Текущий | 3 курс 5семестр | МДК.02.01 Устройство трелевочных машин Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 8 Разборка и сборка узлов сучкорезной машины. 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 10 | Промежуточный |  |  |  | Дифференцированный зачет | Собеседование | Контрольные вопросы |
| 11 | Текущий | 3 курс 5семестр | МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 9 Регулировка сиденья, зеркал заднего вида 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 12 | Текущий | 3 курс 5семестр | МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 10 Приемы действия органами управления 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 13 | Текущий | 3 курс 5семестр | МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Лабораторно-практическая работа № 11 Способы отработки навыков осмотра контрольно-измерительных приборов 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 14 | Промежуточный |  |  |  | Дифференцированный зачет | Собеседование | Контрольные вопросы |
| 15 | Текущий | 3 курс 5семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.1 Техническое обслуживание машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 1 Работы ТО-1 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 16 | Текущий | 3 курс 5семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.1 Техническое обслуживание машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 2 Работы ТО-2 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 17 | Текущий | 3 курс 5семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.1 Техническое обслуживание машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 3 Работы ТО-3 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 18 | Текущий | 3 курс 5семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.1 Техническое обслуживание машин | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 4 Работы сезонного обслуживания 6ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 19 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 5 Опиловка 2ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 20 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 6 Сверление 2ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 21 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 7 Развертывание 2ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 22 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 8 Зенкерование 2ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 23 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 9 Шабрение 2ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 24 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 10 Нарезание резьбы 2ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 25 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 11. Клепка деталей 2ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 26 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Практическая работа № 12 . Пространственная разметка 2ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 27 | Текущий | 3 курс 6семестр | МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. Тема 3.3 Неисправности лесозаготовительных и трелевочных машин и способы их устранения. | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.4 | Определение неисправностей лесозаготовительных машин 4ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 28 | Промежуточный |  |  |  | Дифференцированный зачет | Собеседование | Контрольные вопросы |

Таблица 2. График контроля внеаудиторной самостоятельной работы

| Раздел по дисциплине (кол-во часов)* | Тема для самостоятельной работы | Наименование, вид задания | Количество часов | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.1. Общее устройство базовых тракторов | Лесопромышленные трактора | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.1. Общее устройство базовых тракторов | Основные понятия ДВС | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Возможные неисправности КШМ | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Ознакомление с устройством и выполнением операций на ВПМ ЛП-19-М | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Ознакомление с устройством и выполнением операций на ВПМ ЛП-17 | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Ознакомление с устройством и выполнением операций на ВПМ ЛП-49 | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Ознакомление с устройством и выполнением операций на ВПМ -4 | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Возможный неисправности | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Ознакомление с устройством | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Технические характеристики | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работу технологического оборудования | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Возможные неисправности захватно- срезающего устройства | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Проверка состояния и регулировка захватно- срезающего устройства | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Возможные неисправности | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Краткие технические характеристики валочно-трелевочных машин | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Конструкции валочно-трелевочных машин | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работы машины ЛП-17 | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа валочно-трелевочной машины ВМ-4А | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа гидросистемы машины ВМ-4А | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа трелевочного трактора ТДТ-55А | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа лебедки | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа погрузочного устройства трактора ТДТ-55А | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа гидроманипулятора | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Возможные неисправности ходовой гидроманипулятора. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа коника | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Основные неисправности гидроманипулятора. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Основные неисправности коника. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Работа гидросистемы. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Возможные неисправности гидросистемы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство управления трактора ТТ-4М | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Неисправности устройства ТТ-4М | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа трактора ЛП-18Г | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Возможные неисправности трактора ЛП-18Г | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Устранение неисправностей трактора ЛП-18Г | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа трактора ЛТ-154 | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение, устройство и работа трактора ЛТ-154 | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Назначение и область применения сучкорезных машин. | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.01 Устройство трелевочных машин 129ч Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин | Неисправности сучкорезной машины. | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | История создания лесозаготовительных машин | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Правила техники безопасности при работе на форвардере. | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Составление схем разработки лесосек. | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Изучение инструкции по технике безопасности на трелевке леса. | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Изучение инструкции по охране труда по оказанию первой медицинской помощи. | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Составить таблицу «Алгоритм действий машиниста при управлении трелевочной машиной». | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Подготовить реферат на тему «Колесные трелевочные машины иностранного производства» | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Подготовить реферат на тему «Агрегатные лесозаготовительные машины иностранного производства». | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Рассчитать норму расхода топлива на работу трелевочных машин» | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 66ч Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин | Составить схему «Габаритный коридор трелевочной машины при прохождении поворота при холостом и грузовом ходе» | Самостоятельное изучение материала | 4 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Плановый ремонт Неплановый ремонт | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. . 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Поточный ремонт. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. . 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Структура ремонтно технической базы. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. . 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Проведение Е,О, | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. . 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Средства проведения ТО и ремонта машин. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Передвижные мастерские для проведения Т О. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Устройство ремонтно технической базы Предприятия | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Правила хранения Лесозаготовительных машин. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Устройство моечных агрегатов. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Правила хранения и виды хранения. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Порядок приема новых и отремонтированных машин. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Сущность техосмотра и необходимость его проведения. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Время .место и порядок проведения техосмотра. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Понятие об исправности работоспособности и неисправности машин. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Особенности зимней эксплуатации тракторов. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Составление акта технического состояния приемки оборудования и трелёвочной машины в ремонт | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Составление технологической карты на разборку оборудования трелёвочной машины | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Изучение перечня основных проверок технического состояния | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Изучение трудоемкости технического обслуживания | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Определение дефектов и неисправностей деталей и узлов | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Дефектовка деталей планетарного механизма | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Подготовка двигателя к диагностированию | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Оценка состояния двигателя по внешним признакам | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей | Работа по определению остаточного ресурса двигателя | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.3 Неисправности лесозаготовительных и трелевочных машин и способы их устранения. | Методы восстановления посадок. | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.3 Неисправности лесозаготовительных и трелевочных машин и способы их устранения. | Дефекты деталей тракторов и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 3 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.3 Неисправности лесозаготовительных и трелевочных машин и способы их устранения. | Технологические процессы восстановления изношенных деталей. | Самостоятельное изучение материала | 3 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.3 Неисправности лесозаготовительных и трелевочных машин и способы их устранения. | Неисправности Валочных машин | Самостоятельное изучение материала | 3 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.3 Неисправности лесозаготовительных и трелевочных машин и способы их устранения. | Неисправности сучкорезных машин. | Самостоятельное изучение материала | 2 | К следующему занятию |
| МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 132ч Тема 3.3 Неисправности лесозаготовительных и трелевочных машин и способы их устранения. | Неисправности машин на погрузке леса. | Самостоятельное изучение материала | 3 | К следующему занятию |

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

3.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

МДК.02.01 Устройство трелевочных машин

Тема 1.2. Устройство агрегатных лесосечных и трелевочных машин

Лабораторно-практическая работа № 1    Разборка и сборка кривошино – шатунного механизма 3ч

Задание: работа с кривошино – шатунного механизмом.

Лабораторно-практическая работа № 2     Разборка и сборка узлов валочных машин 3ч

Задание: работа с  узлами валочной машины.

Лабораторно-практическая работа № 3     Разборка и сборка узлов валочных машин ВМ – 4  3ч

Задание: работа с узлами валочной машины.

Лабораторно-практическая работа № 4      Разборка и сборка узлов ВПМ          3ч

Задание: работа с узлами ВПМ

Лабораторно-практическая работа № 5- №8       Разборка и сборка узлов трелевочных машин   24ч

Задание: работа с узлами трелевочной машины

Лабораторно-практическая работа № 8             Разборка и сборка узлов сучкорезной машины. 6ч

Задание: работа с узлами сучкорезной машины

Критерии оценки

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно – оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено непоследовательно– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения Тема 2.2. Основы безопасности движения лесозаготовительных и трелевочных машин

Лабораторно-практическая работа № 9        Регулировка сиденья, зеркал заднего вида 6ч

Задание: отрегулировать сиденья, зеркала «под себя».

Лабораторно-практическая работа № 10       Приемы действия органами управления 6ч

Задание: отработать приемы действия органами управления.

Лабораторно-практическая работа № 11

Способы отработки навыков осмотра контрольно-измерительных приборов 6ч

Задание: работа с контрольно-измерительными приборами.

Критерии оценки

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно – оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено непоследовательно– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин.

Тема 3.1 Техническое обслуживание машин

Практическая работа № 1-№3     Работы ТО    18ч

Задание: отработка навыков по то машин.

Практическая работа № 4      Работы сезонного обслуживания 6ч

Задание: выполнить работы по сезонному обслуживанию.

Критерии оценки

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно – оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено непоследовательно– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин.

Тема 3.2 Технологические методы ремонта деталей

Практическая работа № 5-№12   14ч

Задание: отработать методы ремонта деталей (опиловка, сверление, зенкерование,  шабрение, нарезание резьбы,  клепка деталей, пространственная разметка).

Критерии оценки

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно – оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено непоследовательно– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин.

Тема 3.3 Неисправности лесозаготовительных и трелевочных машин и способы их устранения.

Определение неисправностей лесозаготовительных машин  4ч

Задание: определить неисправности лесозаготовительных  машин и найти способы их устранения.

Критерии оценки

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно – оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено непоследовательно– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

Для выполнения практических работ

Инструкционные карты №1

Провести ежесменное техническое обслуживание трактора ТТ-4 ( ЕО)

1.Проверить наличие охлаждающей жидкости в радиаторе ,топлива в баках ,

Масла в картере дизеля, в корпусе топливного насоса и регулятора, при

Необходимости дозаправить.

2.Проверить путем осмотра и остукивания состояние наружных креплений:

лебедки к раме, кронштейнов  погрузочного устройства и передней навески,

струны блока заднего моста, картеров  и крышек бортовых.

3.Промыть кассеты воздухоочистителя  и смочить их маслом.

4.Запустить двигатель  и убедиться в отсутствии дымного выхлопа и

ненормальных шумов и стуков в двигателе и в трансмиссии.

5.Проверить наличие свободного хода рычагов управления борт фрикционами и педали сцепления, исправность и надежность  всех органов управления, правильность показаний контрольных- приборов и работу звукового сигнала.

6.Проверить работу гидравлики.

В конце смены:

7.Проверить на слух работу масляной центрифуги.

8.Очистить трактор от пыли грязи и порубочных остатков ( в том числе внутреннюю полость рамы и защитную сетку радиатора.).

9.Взимнее время  слить воду из радиатора и снять аккумулятор

Поставить его в тепло.

Инструкционная карта №2

Провести техническое обслуживание №1( ТО-1)Трактора ТТ-4

1.Выполнить операции ЕО.

2.Проверить герметичность  и подтянуть крепления: воздухоочистителя,

Всасывающих трубопроводов двигателя ,соединений эжектора.

3.Почистить и промыть фильтр грубой очистки масла и ротор центрифуги.

4.Снять и разобрать воздухоочиститель: промыть кассеты дизельным топливом и смазать маслом, протереть корпус, проверить и почистить трубу эжектора.

5.Проверить натяжение ремней привода вентилятора и генератора, при

Необходимости подтянуть.

6.Слить отстой из топливных баков, фильтров отстойников, фильтров грубой и тонкой очистки топлива.

7.Смазать подшипник  водяного насоса и отжимной подшипник  сцепления.

8.Проверить и при необходимости долить масло: в ступицы катков и направляющих колес, в картер заднего моста,  в картер коробки передач,

В картер раздаточной коробки, в картеры конечных передач, в картер лебедки, в баки гидропривода. Смазать подшипники карданных шарниров.

9.При необходимости очистить поверхность аккумулятора, клеммы и наконечники проводов и смазать их вазелином. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках, долить дистиллированную воду в аккумулятор.

10.В крышках генератора  прочистить отверстия между лапами.

11.порчистить вентиляционные отверстия в пробках топливных баков.

Инструкционная карта№3

Выполнить техническое  обслуживание №2(ТО-2) ТТ-4

- Выполнить операции ТО-1

- Заменить масло в картере дизеля, в корпусе топливного насоса и регулятора.

- Проверить и при необходимости долить масло в корпус редуктора пускового двигателя и в барабан лебедки.

- Смазать передний и задний подшипники сцепления, подшипники натяжного ролика ,мостик управления коробкой передач, подшипники и втулки рычагов и педалей, шток рессоры.

- Проверить состояние ,очистить и помыть дизельным топливом сапуны двигателя,  фильтры грубой и тонкой очистки топлива, крышку и фильтр  горловины топливного бака, сливную трубу топливного насоса, фильтры  и сапуны баков гидропривода и  гидросистемы  управления, пробки сапуны раздаточной коробки и заднего моста, пробки конечных передач.

- Проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения подачи топлива, зазоры между клапанами и коромыслами, зазор между контактами прерывателя  магнето ,зазор  между  электродами свечи, механизм декомпрессии, сцепления, тормозок  сцепления, тормоза заднего моста, блокировку  коробки передач, приводы управления, тормоз лебедки, зазор трубы лебедки.

- Очистить привод топливного  насоса от загрязнения.

- Очистить и проверить состояние коллектора, щеток и контактов включения стартера .При наличии  на контактах подгара – очистить. Проверить затяжку стяжных шпилек  стартера. Проверить состояние электропроводки и при необходимости  изолировать поврежденные места.

- Снять ремень привода генератора ,проверить легкость вращения ротора генератора, Проверить люфт подшипников,

- Проверить плотность электролита и степень  разряженности аккумулятора, при необходимости –зарядить.

- Проверить и при необходимости подтянуть крепления :дизеля, водяного радиатора к кронштейнам рамы, лебедки к раме трактора, съемных листов к раме, струны  картера конечных передач, ведущих колес к валам ,крышек  конечных передач, корпуса заднего моста к раме трактора ,гидроусилителей.

- Через 480 моточасов дополнительно : проверить масла в колонках коробки передач и при необходимости долить масло .Смазать оси качания балансиров ,передних и задних рычагов подвески и кривошипов направляющих колес; проверить и при необходимости отрегулировать осевой зазор в подшипниках катков  и направляющих колес; проверить крепление вилок на валу сцепления и первичном валу раздаточной коробки и фланца кардана на промежуточном валу реверс редуктора.

- Снять форсунки, очистить их от нагара, прочистить сопловые отверстия, проверить давление начала впрыска и качество распыла топлива, прочистить отверстия под распылители в головках цилиндров и стаканах форсунок.

Инструкционная карта№4

Выполнить техническое обслуживание №3( ТО-3) ТТ-4

1.Выполнить операции ТО-2(кроме п.3)

2.Слить масло ,промыть дизельным топливом и заправить масло  в картеры редуктора пускового двигателя, реверс – редуктора, коробки передач, заднего моста, раздаточной коробки, редуктор лебедки, барабан лебедки, картеры конечных передач,

3.Промыть и заменить смазку в подшипниках водяного насоса и натяжного ролика, сцепления, карданных шарниров.

4.Смочить маслом фетровый фитиль, смазывающий кулачек прерывателя магнето.

5.Снять головки цилиндров ,удалить нагар ,очистить впускные и выпускные каналы от смолистых отложений, проверить герметичность  клапанов.

6.Проверить на стенде топливный насос и форсунки.

7.Проверить на стенде агрегаты систем смазки , агрегаты гидравлических систем, агрегаты  электрооборудования.

8.Промыть топливный бак дизеля, топливный бак и фильтр отстойник бака пускового двигателя, поплавковую камеру и топливоподводящий штуцер карбюратора, сетку маслозаливного патрубка.

9.Проверить крепление вентилятора.

10.Проверить  и отрегулировать сцепление пускового двигателя.

11.Вывернуть винты натяжения гусениц, промыть и смазать резьбу винтов графитной смазкой.

12.Проверить  тормозные ленты  и в случае замасливания промыть их топливом.

13Проверить работу механизмов  и приборов трактора на тхолостом ходу и под нагрузкой.

Инструкционная карта№5

Выполнить сезонное техническое обслуживание (СО)ТТ-4

1.Выполнить операции очередного  технического обслуживания.

2.Промыть систему охлаждения двигателя и удалить из нее накипь.

3.Слить и заправить маслом ,соответствующим наступающим наступающему сезону, агрегаты и узлы двигателя ,силовой передачи, ходовой системы, системы управления, гидросистемы управления, гидропривода погрузочного щита ,промыть дизельным топливом  поддон двигателя ,фильтры ,сливные пробки и сапуны баков.

4.Переключить клапан зима- лето.

5.прмыть баки ,отстойники, сливные пробки ,фильтры и сапуны системы питания двигателей.

6.Заполнить систему питания дизельным топливом, соответствующему  сезону и прокачать.

7.Переключатель посезонной регулировки реле – регулятора установить в положение зима – лето.

8.Изменить плотность электролита  в аккумуляторе с летней на зимнюю или наоборот.

9.Проверить работу дистанционных термометров и действие шторки радиатора.

10.Установить  (или снять) утеплительный чехол на облицовку радиатора.

11.Установить и подготовить к работе (или снять)пусковой подогреватель.(при наличии его)

3.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

МДК.02.01 Устройство трелевочных машин

Вариант 1

Задание № 1

Опишите порядок установки распределительных шестерен по меткам.

1 – шестерня коленчатого вала;

2 – шестерня распределительного вала;

3 – промежуточная шестерня;

4 – шестерня привода гидронасоса;

5 – шестерня топливного насоса;

6 – ведущая шестерня масляного насоса;

7 – ведомые шестерни масляного насоса;

8 – ведущая шестерня привода топливного насоса;

9 – штанга.

Задание № 2

Допишите недостающие названия

Толкатели: а) – традиционные толкатели; б) – 1 – 2 – грибовидный толкатель; 3 – 4 – толкатель с выпуклым днищем; 5 – 6 – толкатель в виде стаканчика с плоским днищем; 7 – грибовидный толкатель с кольцевой выемкой; 8 – 9 – ролик; 10 – 11 – 12 – корпус толкателя.

Вариант 2

Задание № 1

Определите название компонентов машины

МДК.02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения

Вариант 1

Задание № 1

Опишите процедуру запуска двигателя при температуре ниже -5

Задание № 2

Опишите процедуру прогрева гидравлического масла при низких температурах согласно руководству.

Задание № 3

Опишите процедуру замены масла и укажите, через какое время меняются масляные фильтра.

Задание № 4

Опишите процедуру и периодичность замены топливных фильтров

Задание № 5

Опишите процедуру обслуживания машины после окончания смены

Задание № 6

Опишите процедуру ТО.

Задание №7

Укажите, какие из параметров могут повлиять на  снижение мощности двигателя

- Низкое качество топлива

- Перегрузка двигателя

- Низкое напряжение в бортовой сети

- Неподходящее масло в картере.

- Неисправность блока управления двигателем

Задание № 8

Определите влияние, каких параметров может вызвать  перегрев гидравлического масла

- Низкий уровень масла

- Масло имеет слишком низкую вязкость

- Фильтры возвратной линии забиты

- Чрезмерная нагрузка

Задание №9

Определите, что означают эти данные

10W-30 	_________________________________

10W-40	_________________________________

32S 46S

Задание №10

На каком склоне должен удерживать самоходную машину с прицепом стояночный тормоз?

- 16%

- 31%

- 40%

МДК.02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин.

Вариант 1

На каждый вопрос найдите один наиболее полный и правильный ответ:

Задание №1

Какие жидкости проверяют и при необходимости доливают при заправке трелевочной машины перед началом работы?

а) Бензин, смешанный с дизельным маслом, в бачок и воду в радиатор;

б) Дизельное топливо в бак, бензин с маслом в бачок и воду в радиатор;

в) Дизельное топливо в бак основного двигателя, воду в водяной радиатор и масло в задний мост;

Задание №2

Где проверяют и при необходимости доливают моторное масло при ежесменном ТО

трелевочных машин?

а) В корпусе топливного насоса и регулятора, в банке гидросистемы;

б) В корпусе топливного насоса;

в) В картере дизельного двигателя;

Задание №3

Где проверяют и при необходимости доливают моторное масло при ежесменном ТО ?

а) В корпусе топливного насоса и регулятора, в картере двигателя и в баке рулевого управления;

б) В картере двигателя, в коробке передач и в баке рулевого управления;

в) В корпусе топливного насоса и регулятора,  в баке гидросистемы, в коробке передач;

Задание №4

Где и кем проводится техническое обслуживание лесосечных машин?

а) На магистральном волоке;

б) На пункте технического обслуживания;

в) На погрузочном пункте;

Задание №5

Какие жидкости проверяет машинист валочно-пакетирующей машины на подтекание  в соединениях деталей машины?

а) Охлаждающая жидкость;

б) Дизельное топливо, бензин и масло;

в) Топливо, масло, электролит и вода;

Задание №6

Что необходимо проверить на слух сразу же после остановки двигателя?

а) Утечку воздуха из пневматической системы тормозов;

б) Длительность вращения ротора центрофуги;

в) Работу вентилятора кабины;

Задание №7

Работу, каких приборов и их показания необходимо проверить при проведении Ежесменного ТО?

а) Работу приборов освещения, звукового сигнала и показания контрольных приборов;

б) Показания амперметра, манометра, термометра и всех остальных контрольных приборов на щитке и в кабине;

в) Работу приборов освещения, сигнализации и звукового сигнала;

Задание №8

Исправность, каких органов управления проверяет машинист лесосечной машины перед началом работы?

а) Работу и свободный ход педалей, рычагов управления;

б) Свободный ход педалей муфты сцепления и педали тормозов;

в) Работу гидравлической навесной системы и рулевого управления;

Задание №9

Какие операции необходимо выполнять после окончания смены и остановки трелевочной машины ЛП-18А?

а) Выключить выключатель массы аккумулятора;

б) Настроить предохранительные клапаны гидрораспределителей;

в) Очистить машину от порубочных остатков;

Задание №10

Когда проводится ежесменное ТО лесосечной машины?

а) После окончания смены и на стоянке машины;

б) Во время работы;

в) Перед началом работы или в перерыве между сменами;

Критерии оценки вопросов текущего контроля

Оценка   «отлично» ставится, если обучающийся:

1.  Отвечает без ошибок и /или/ допускает не более одной неточности.

2.  Соблюдает культуру устной речи;

Оценка   «хорошо» ставится, если обучающийся:

1.  Отвечает на вопросы полностью, но допускает не более одной негрубой ошибки и одной неточности и /или/ не более двух неточностей.

2.  Соблюдает культуру речи.

Оценка   «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:

1.  Правильно отвечает на 1/3 вопросов.

2. Допускает не более двух грубых неточностей, или не более одной грубой, одной негрубой неточности одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры речи. Если обучающийся отвечает на вопросы менее 1/3 ставится оценка   «неудовлетворительно».

# 4.КОНТРОЛЬНО-Оценочные средства внеаудиторной самостоятельной работы

Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнения.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по профессиональному  модулю

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; использование аудио-и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности.

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем:

- на изучение доступного для понимания материала отводится 1 час;

- на самостоятельное прорешивание экзаменационных задач отводится 1час.

Самостоятельное изучение материала обучающимся  оценивается по следующим критериям:

( уровень освоения учебного материала.

( умение использовать теоретические знания при выполнении практических, ситуационных задач.

( сформированность общеучебных умений.

( обоснованность и четкость изложения ответа.

( уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;

( уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

( уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;

( уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;

( уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.

Качество выполнения внеаудиторного самостоятельного изучения материала оценивается посредством текущего контроля с использованием балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых обучающимся компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на занятиях и во время консультаций преподавателя.

Оценка «отлично»-максимальное количество-100 баллов по каждому виду задания  обучающийся получает, если: обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  обучающимся данного материала.

Оценка «хорошо»-70-89% от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала.

Оценка «удовлетворительно»-50-69 % от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно»- 49 % и менее от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (менее 50 % от полного) изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. В «0» баллов преподаватель вправе оценить выполнение студентом задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работ.

# 5.КОНТРОЛЬНО-Оценочные средства промежуточной аттестации

Комплект тестов для проведения комплексного дифференцированного зачета

Вариант 1

1.Базовый трактор это:

1.любой колесный трактор          2.любой гусеничный трактор

3.трактор на базе которого создается агрегатная машина

2.Валочная машина предназначена:

1.для валки леса       2.для валки и трелевки леса

3.для валки, трелевки и погрузки леса

3.Основным недостатком валочной машины является:

1.невозможность сохранения подроста

2.несовершенство машины

4.К валочно-пакетирующим машинам относятся:

1.ВМ-4       2.ЛП-19       3. ЛП-33

5.Пильный механизм валочно-пакетирующей машины имеет:

1.механический привод        2.электрический привод

3.пневматический привод      4. гидравлический привод

6.ЗСУ машины ЛП-19 предназначена:

1.для захвата дерева        2. для захвата и срезания дерева

3.для срезания дерева

7.Валочно -трелевочная машина предназначена:

1.для валки леса    2.для трелевки леса

3.для валки и трелевки леса

8. Базовым трактором валочно-трелевочной машины ВМ-4А является:

1.К-700       2.ТТ-4        3. Т-150

9.Гидроцилиндры делятся на:

1. гидроцилиндры двухстороннего действия

2.гидроцилиндры одностороннего и двухстороннего действия

3. гидроцилиндры одностороннего действия

10.В холодное время года прогрев двигателя и гидросистемы проводится с помощью:

1.паяльной лампы     2.горячей воды      3.нагретого масла

4.горячей воды и нагретого масла

11.Трелевочные машины делятся на:

1.чекерные      2.бесчекерные     3.на чекерные и бесчекерные

12.К чекерным трелевочным машинам относится:

1.ВМ-4      2.ЛП-17    3.ТТ-4

13. К бесчекерным трелевочным тракторам относится:

1.ТДТ-55       2.ТТ-4М     3.ЛП-18ГГ

14.Количество вариантов последовательности операций лесосечных работ:

1.4       2.3      3.2        4.1

15.На лесосеке выполняются:

1.подготовительные работы       2.лесосечные работы

3.вспомогательные работы     4.все перечисленные работы

16.Метод широкого фронта характеризуется:

1.большими расстояниями между погрузочными площадками

2.частым расположением погрузочных площадок

3.погрузкой древесины из одного штабеля

17.Основным документом при разработке лесосек является:

1.технологическая документация.     2.наряд-задание.

18.Основное условие валки леса:

1.вырубка всех деревьев      2.валка в заданном направлении

19.Трелевочные машины не применяются :

1. при полном бездорожье    2.по снежной целине    3.в горных условиях

20.Зона безопасности при лесозаготовительных работах составляет:

1.100 м         2.50 м       3.150 м

21.Система проведения ТО:

1.плановое     2.внеплановое      3.планово-предупредительное

22.Для гусеничных тракторов применяются:

1.ЕО, ТО-1, СО       2.ТО-1, ТО-2, СО

3.ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО

23.Различают:

1.текущий  и средний ремонт транспорта

2.средний и капитальный ремонт транспорта

3.текущий, средний и капитальный ремонт транспорта

24.В работы ежедневного обслуживания входят:

1.моечно-уборочные работы

2.моечно-уборочные и проверочные работы

3.проверочные работы

25.Техническое обслуживание №1 рекомендуется проводить:

1.при целодневных простоях

2.в межсменное время

26.Удаление накипи проводится:

1.механическим способом

2.с помощью раствора каустической соды

3.с помощью серной кислоты

27.Удаление коррозии необходимо для:

1. нанесения защитного слоя

2.создания блестящей поверхности

3.создания товарного вида деталей

28.Способы дефектации деталей:

1.пневматический и магнитный

2.пневматический и гидравлический

3. пневматический , гидравлический, магнитный, капиллярный и ультразвуковой

29.Припои делятся на:

1.среднеплавкие и тугоплавкие     2.легкоплавкие и среднеплавкие

3.легкоплавкие, среднеплавкие и тугоплавки

30.На сколько групп  делятся детали при дефектовке:

1. две     2.три        3.пять

Вариант№2

1.Машина ВМ-4:

1.трелевочная машин      2.валочно-трелевочная

3.валочная  машина

2.Машина ЛП-19:

1.валочно-пакетирующая машина      2.валочная машина

3.трелевочная машина

3.Машина МЛ-119А:

1.валочная машина     2.валочно-пакетирующая машина

3.погрузчик

4.Гидросистема машины ЛП-19А работает от:

1.шестеренчатого насоса

2.сдвоенного аксиально-поршневого насоса

3.гидромотора

5.Охладитель предназначен для:

1.охлаждения охлаждающей жидкости

2.охлаждения масла гидросистемы

3.хранения охлаждающей жидкости

6.Машина МЛ-135:

1.валочно-пакетирующая машина     2.валочная машина

3.валочно-трелевочная машина

7.Машина ЛП-17:

1.валочно-трелевочная машина     2.валочно-пакетирующая машина

3.валочная машина

8.Машина ЛП-49:

1. трелевочная машина    2.валочно-трелевочная машина

3.валочно-пакетирующая машина

9.Машина ВМ-4А:

1.валочная машина     2.валочно-пакетирующая машина

3.валочно-трелевочная машина

10.Машина ТДТ-55А:

1.трелевочная машина     2.валочная машина

3.челюстной погрузчик

11.Трактор ТБ-1А:

1.валочная машина   2.сучкорезная машина  3.трелевочная машина

12.Трактор ТБ-1М:

1.чекерная машина    2.бесчекерная машина

13.Трактор ТТ-4М:

1.чекерная машина      2.бесчекерная машина

14.Машина ЛП-18 Г:

1.трелевочная машина     2.валочная машина     3.сучкорезная машина

15.Трактор ЛТ-154:

1.валочная машина      2.трелевочная машина

3.валочно-пакетирующая машина

16.Машина ЛП-33:

1.трелевочная машина     2.сучкорезная машина     3.валочная машина

17.При параллельном размещении волоков организовывают:

1.один погрузочный пункт    2.два погрузочных пункта

3.три и более погрузочных пункта

18.Радиальное размещение волоков применяют:

1.при сортиментной вывозке леса

2.при вывозке леса без обрубки сучьев

3.при вывозке древесины с обрубкой сучьев

19.Определяющим признаком технологической документации является:

1.система рубок     2.объем заготовки древесины

20.Канатные установки для трелевки леса используют:

1.в болотистой местности

2.при большом снежном покрове

3.в горных условиях

21.Техническое обслуживание предназначено:

1.для ремонта транспорта

2.для предупреждения возможных отказов

22.Техническое обслуживание проводится:

1.при отказе    2.согласно графика     3.в любое свободное время

23.ЕО предназначено:

1.для визуальной проверки технического состояния

2.для проверки состояния машин с помощью оборудования

24.Сезонное обслуживание проводится:

1. два раза в год     2. один раз в год     3. каждый месяц

25.Текущий ремонт проводится:

1. согласно графика

2.при обнаружении неисправностей

3.независимо от технического состояния

26.Моечно-очистительные работы проводятся при:

1.текущем ремонте     2.ежедневном обслуживании

3.среднем ремонте

27.При агрегатном методе ремонта проводят замену:

1.агрегат     2.деталей     3.всей машины

28.Гараж предназначен для:

1.проведения технического обслуживания

2.хранения машин

3.проведения текущего ремонта

29.При удалении нагара с клапанов проводится

1.обработка фасок на токарном станке      2.притирка клапанов

3.удаление нагара с помощью металлической щетки

30.Дефектация это:

1.способ восстановления деталей

2.определение дефектов в деталях и сопряжениях.

3.способ ремонта деталей

д6. ЛИТЕРАТУРА

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. В.Н. Николенко. Первая доврачебная медицинская помощь. ИЦ «Академия» 2008 г.

# 2. Первая медицинская помощь при ДТП, Третий Рим, 2011г.

3. С.К. Шестопалов. Безопасное и экономичное управление автомобилем. ИЦ «Академия» 2014 г.

4. А.Э. Горев. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. ИЦ.»Академия» 2013 г.

5.А.Э. Горев. Грузовые перевозки. ИЦ. «Академия» 2013 г.

6. Е.М. Олещенко. Основы грузоведения. ИЦ. «Академия» 2008 г.

7.Ю.Т, Чумаченко. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте. Ростов-на – Дону «Феникс» 2001.

# 8. Зеленин С.Ф., Ямбулатов Ю.Г., Мастерство вождения, Мир

# Автокниг, 2011г.

# 9. Зеленин С.Ф., Безопасность дорожного движения, Мир

Автокниг, 2011г.

# 10. Правила дорожного движения Российской Федерации, Мир

Автокниг, 2014г.

11. Экзаменационные билеты категорий «С,Д», Автоконсульт, 2014г.

Дополнительные источники:

- Захарова А.Е.,Экстренная помощь при ДТП, Мир Автокниг, 2010г.

- Как избежать аварийных ситуаций, Третий Рим, 2010г. СД-диск

- Егоров В.Е., Бугаев В.Н. Эксплуатация автомобилей-М,: Высшая школа, 1987.

- http://bezdd.narod.ru

Приложение 2

Лист регистрации изменений

в фонде оценочных средств

ПМ.02 Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт

по специальности/профессии 15.01.09  Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин

(код, название)

| № п/п | Содержание изменений (раздел, пункт, страницы) | Основание для внесения изменений (новый учебный план, решение МО и т.д.) | протокол МО, Ф.И.О., подпись председателя | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |