МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Емельяновский дорожно-строительный техникум»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

#### ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений

35.01.13  Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства

| Рассмотрено на заседании МК_________________ протокол №___ от «___»__________20__ г., Председатель МК ____________/Гонштейн В.Г. (подпись) И.О.Фамилия |  |
| --- | --- |

Замятино

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 35.01.13. Тракторист машинист сельскохозяйственного производства, по учебной дисциплине Техническая механика с основами технических измерений

Составители: Решетова Полина Владимировна- преподаватель   краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| Общие положения | 4 |
| ПАСПОРТ фонда оценочных средств | 5 |
| ОЦЕНОЧНЫЕ средства текущего контроля Практические и лабораторные работы (критерии оценки) Вопросы для текущего контроля (критерии оценки) | 9 |
| ОЦЕНОЧНЫЕ средства внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценок | 15 |
| ОЦЕНОЧНЫЕ средства промежуточной аттестации и критерии оценок | 18 |
| Литература | 36 |

1. Общие положения

Результатом освоения учебной дисциплины Техническая механика с основами технических измерений являются освоенные умения и усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине –дифференцированный зачет.

| Курс, семестр | Промежуточная аттестация | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 курс.2 семестр | Дифференцированный зачет | тест |

Итогом дифференцированного зачета является качественная оценка в баллах от 1 до 5.

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке:

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине обучающийся должен уметь:

У.1-читать кинематические схемы;

У.2-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

У.3- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;

У.4- подсчитывать передаточное число;

У.5- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине обучающийся должен знать:

З.1- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики;

З.2- типы кинематических пар;

З.3- характер соединения деталей и сборочных единиц;

З.4- принцип взаимозаменяемости;

З.5- основные сборочные единицы и детали;

З.6- типы соединений деталей и машин;

З.7- виды движений и преобразующие движения механизмы;

З.8- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

З.9- передаточное отношение и число;

З.10- требования к допускам и посадкам;

З.11- принципы технических измерений;

З.12- общие сведения о средствах измерения и их классификацию.

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать:

Общие и профессиональные компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

2. Паспорт

фонда оценочных средств

по УД, ПМ Техническая механика с основами технических измерений

Таблица 1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам).

| Разделы, темы | Наименование оценочного средства | Проверяемые У, З, ОК, ПК |
| --- | --- | --- |
| Курс |  |  |
| Текущий контроль |  |  |
| Раздел 1. Основные сведения о машинах и деталях |  |  |
| Тема 1.1 Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики |  |  |
| Введение. | Устный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Основные сведения о машинах и её деталях | Письменный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Типы соединений деталей машин | Письменный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Практическая работа № 1 | «Чтение кинематических схем» | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Типы кинематических пар | Письменный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Практическая работа № 2 | «Расчёт на прочность несложных деталей машин» | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Практическая работа №3 | «Расчёт детали на растяжение и сжатие» | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Тема 1.2 Виды движений и преобразующие движения механизмы |  |  |
| Виды передач | Устный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Передачи трением | Устный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Передачи зацеплением | Письменный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Практическая работа № 4 | «Расчёт передаточного числа и отношения зубчатой передачи» | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Практическая работа №5 | «Установка и регулировка ремённой и цепной передачи» | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Механизмы, преобразующие движения | Устный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Раздел 2. Основы технических измерений |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о средствах измерения и их классификация |  |  |
| Технические измерения | Устный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Практическая работа № 6 | «Изучение устройства измерительных приборов» | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Измерительные средства | Устный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Практическая работа № 7 | «Измерение деталей машин измерительными приборами» | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Тема 2.2. Понятие о взаимозаменяемости. Допуски и посадки |  |  |
| Понятие о взаимозаменяемости | Письменный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Допуски и посадки | Письменный опрос | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Практическая работа № 8 | «Определение по рабочим чертежам деталей их допусков, посадок, волнистости и шероховатости» | У1-4 З1-З9 ОК1-ОК8 П.К1.3, ПК2.1-ПК2.2, ПК3.1-ПК3.6 |
| Промежуточный контроль |  |  |
| Дифференцированный зачет | 3 теста по 50 вопросов | - |

Таблица 2. График контроля внеаудиторной самостоятельной работы

| Раздел по дисциплине (кол-во часов)* | Тема для самостоятельной работы | Наименование, вид задания | Количество часов | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные сведения о машинах и деталях | Тема 1.1 Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики | Самостоятельная работа №1 Написание реферата «Виды машин и механизмов» | 3 | Конец темы 1.1 |
| Раздел 1. Основные сведения о машинах и деталях | Тема 1.2 Виды движений и преобразующие движения механизмы | Самостоятельная работа №2 Написание реферата «Механизмы которые преобразуют движение» | 4 | Конец темы 1.2 |
| Раздел 2. Основы технических измерений | Тема 2.1. Общие сведения о средствах измерения и их классификация | Самостоятельная работа №3 Написание реферата « Технические измерения какие бывают и для чего нужны» | 4 | Конец Темы 2.1 |
| Раздел 2. Основы технических измерений | Тема 2.2 Понятие о взаимозаменяемости. Допуски и посадки | Самостоятельная работа №4 Написание реферата « Разновидности взаимозаменяемости» | 6 | Конец Темы 2.2 |

*Наименование раздела берется из программы УД, ПМ

# Оценочные средства текущего контроля

3.1. Практические и лабораторные работы

Перечень практических работ.

Практическая работа №1 . «Чтение кинематических схем».

Цель работы: 1. Изучить условные обозначения звеньев и кинематических пар согласно ГОСТ 2.770–68, освоить методику составления кинематической схемы механизма по его макету;

2. Научиться определять число и вид звеньев и кинематических пар; освоить методику построения подробной и укрупненной структурных схем механизма, а также конфигурации структуры механизма

Средства обучения:

Карточки с заданиями, таблицы, линейка, циркуль.

Подготовка студентов к занятию. При подготовке к практической работе необходимо изучить теоретический материал по конспекту, ответить на вопросы:

1.Для чего используются кинематические схемы?

2.Что отображают кинематические схемы?

3. С чего начинают чтение кинематических схем?

4.Чем заканчивают чтение кинематических схем?

5. Пояснения к выполнению работы.

Практическая работа №2,3 « Расчеты на прочность  при растяжении и сжатии»

II. Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Растяжение и сжатие» и  приобретение практических умений в проведении проектировочных и проверочных  расчетов на прочность и жесткость.

III. Время выполнения – 2 часа

Задание 1. Стальной стержень находится под действием продольных сил.

1) Построить эпюры внутренних продольных сил F и нормальных напряжений ,

2) Найти перемещение свободного конца бруса. Влиянием собственного веса  стержня пренебречь.

Модуль упругости стали Ест равен 215 ГПа.

Задание 2. Балка АВ, на которую действуют указанные нагрузки, удерживается в  равновесии тягой ВС. Определить размеры поперечного сечения тяги для двух случаев: 1)

сечение — круг; 2) сечение — уголок равнополочный по ГОСТ 8509-86. Принять [] =  160 МПа. Собственный вес конструкции не учитывать.

Практическая работа 4. « Расчет передаточного числа и отношения зубчатой передачи»

Тема: Разборка – сборка сборочных единиц в соответствии с характером соединений

деталей.

Расчет передаточных

отношений и передаточных чисел цилиндрических и конических  зубчатых передач.

Цель работы:

1. Изучить различные виды зубчатых передач, научиться определять тип и вид зубчатых  передач, их передаточные отношения и передаточные числа

Средства обучения:

Карточки с заданиями, макеты цилиндрических, конических, червячных,  многоступенчатых и планетарных зубчатых механизмов, калькулятор.

Подготовка студентов к занятию.

При подготовке к практической работе необходимо изучить теоретический материал по  конспекту, ответить на вопросы:

Что такое зубчатая передача?

Что называется передаточным числом?

Какие типы зубчатых передач вы знаете?

Практическая работа №5 « установка и регулировка ременной и цепной передачи»

Цель работы: ознакомиться с особенностями цепных передач, оценить их  преимущества и недостатки, области применения; ознакомиться с конструкциями  и основными параметрами элементов цепных передач, критериями их  работоспособности.

Оборудование и принадлежности: набор приводных цепей,  измерительный инструмент.

Контрольные вопросы

1. Какие передачи относят к передачам с гибкими звеньями?

2. Основное назначение передач.

3. Область применения цепных передач.

4. Основные конструктивные  элементы цепных передач.

5. Преимущества и недостатки цепных передач перед ременными.

6. Виды и устройство цепей.

7. Конструктивные особенности цепей и звездочек.

8. Основные характеристики, используемые при выборе приводных цепей.

9. Как можно выразить передаточное отношение цепной передачи через

геометрические параметры?

10. Что такое шаг цепи, диаметр делительной окружности цепной звездочки,

как они связаны между собой?

11. Запишите выражения для вращающего момента и мощности на

выходном валу цепной передачи через выходной момент и выходную мощность

12. Причины выхода из строя цепных передач.

13. Как осуществляется смазка цепных передач?

14. Порядок проведения работы.

Практическая работа №6 «Изучение устройств измерительных приборов»

Тема:  Изучение устройств измерительных приборов.

Измерение деталей машин измерительными средствами.

Цель работы: 1. Изучить устройство и освоить приёмы измерения инструментами:

штангенциркулем, микрометром.

2. Определить годность заданной детали сопоставлением результатов

её измерений с размерами, указанными на чертеже.

Оборудование и материалы: штангенциркуль с пределом измерений 0...125 мм;  штангенциркуль с пределом измерений 0...320 мм; микрометры гладкие с различными  пределами измерений; штангеглубиномер.

Порядок выполнения работы.

1. Ознакомиться с методическими указаниями.

2. Подготовить измерительный инструмент к работе и проверить его исправность.

3.Измерить заданные детали в соответствии с указанным порядком и

последовательностью.

4. Результаты измерений занести в отчет.

5. По результатам измерений сделать чертеж деталей.

6. Сделать заключение о годности измеренных деталей.

7. Составить отчет.

Практическая работа №7 «Измерение деталей машин измерительными приборами».

Измерение деталей машин измерительными средствами.

Цель работы: 1. Изучить устройство и освоить приёмы измерения инструментами:

штангенциркулем, микрометром.

2. Определить годность заданной детали сопоставлением результатов

её измерений с размерами, указанными на чертеже.

Оборудование и материалы: штангенциркуль с пределом измерений 0...125 мм;  штангенциркуль с пределом измерений 0...320 мм; микрометры гладкие с различными  пределами измерений; штангеглубиномер.

Порядок выполнения работы.

1. Ознакомиться с методическими указаниями.

2. Подготовить измерительный инструмент к работе и проверить его исправность.

3.Измерить заданные детали в соответствии с указанным порядком и

последовательностью.

4. Результаты измерений занести в отчет.

5. По результатам измерений сделать чертеж деталей.

6. Сделать заключение о годности измеренных деталей.

7. Составить отчет. В отчете указать цель и задание лабораторной работы, показать

эскиз детали и схему ее измерений, дать заключение о годности измеренной детали,  указать измеренный шаг резьбы и величину зазора собранных деталей.

Практическое задание № 8. «Определение по рабочим чертежам деталей их допусков, посадок, волнистости и шероховатости»

Тема: «Определение по рабочим чертежам деталей их допусков, посадок, волнистости и шероховатости».

Цель занятия: Научить обучающихся определять допуски на размеры; показать обозначение предельных отклонений на чертежах.

Ответить на вопросы

1.Что называется номинальным размером?

2.Как определить предельный верхний размер?

3.Как определить предельный нижний размер?

4.Что называется допуском на размер?

Критерии оценки практических и лабораторных работ.

Оценка «5» ставится в том случае, если студент:

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности

проведения опытов и измерений;

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

д) соблюдал требования безопасности труда.

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении,

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью.

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения,

в) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «2» ставится в том случае, если:

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов,

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к, оценке «3».

3.2. текущИЙ контролЬ

Рекомендуемые вопросы по темам.

- Какая взаимосвязь между науками?

- Понятие машина?

- Сборочная единица?

- Корпусные детали?

- Пружины и рессоры?

- Фрикционные передачи это?

- Ременные передачи это?

- Виды ремней?

- Виды шкивов?

- Их устройство?

- Кривошипно-шатунные механизмы?

- Кулачковые механизмы?

- Назначение двух этих механизмов?

- Редуктор это?

- Работа кулачкового механизма?

- Унификация это ?

- Принцип взаимозаменяемости?

- Стандартизация?

- Волнистость поверхности?

- Шероховатость поверхности?

Критерии оценки устных и письменных ответов.

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний.. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

Отметка «5» Степень выполнения учащимся общих требований к ответу «5»

1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;

3)излагает материал последовательно и правильно

«4» студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3»студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

«2» если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования понятий в контексте ответа.

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты.

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.

# Оценочные средства внеаудиторной самостоятельной работы

Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнения.

| № п/п | Вид самостоятельной работы | Тема внеаудиторной самостоятельной работы | обоснование расчета времени |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реферат | Виды машин и механизмов. | 3 часа, на основе хронометража собственных затрат времени |
|  | Реферат | Механизм которые преобразуют движение | 4 часа, на основе хронометража собственных затрат времени |
|  | Реферат | «Технические измерения какие бывают и для чего нужны» | 4 часа, на основе хронометража собственных затрат времени |
|  | Реферат | «Разновидности взаимозаменяемости» | 6 часа, на основе хронометража собственных затрат времени |

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы.

Критерии оценки рефератов

| Критерии оценки: | Показатели |
| --- | --- |
| 1.Новизна реферированного текста максимально - 20 баллов | - актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. |
| 2. Степень раскрытия сущности проблемы максимально - 30 баллов | - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. |
| 3. Обоснованность выбора источников максимально - 20 баллов | - круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). |
| 4. Соблюдение требований к оформлению максимально - 15 баллов | правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: выделение абзацев. |
| 5. Грамотность максимально - 15 баллов | - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль. |

Оценивание реферата

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

86 – 100 баллов – «отлично»;

70 – 75 баллов – «хорошо»;

51 – 69 баллов – «удовлетворительно;

мене 51 балла – «неудовлетворительно».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Критерии оценки выполнение домашних заданий

| № п/п | Критерии оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 3 (удовлетворительно) | 2 (неудовлетворительно) |
| 1 | Правильность решения | решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и творческого подходов ° | решение задачи правильное, но формальное ° | Задача в целом решена, но нет подробных объяснений | Работа обучающимся не сдана вовсе. Задача решена неправильно |
| 2 | Рациональность выбора пути решения | продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и неопределенности | продемонстрированы умения применения инструкции, правил, затруднения вызывают исключительные случаи | Решение выбрано неосознанно, логика объяснения отсутствует |  |
| 3 | Оформление работы | Оформление полностью соответствует требованиям, предъявляемым к электронным документам. | В оформлении документа допущены недочеты и небольшая небрежность. | В оформлении документа допущены ошибки |  |

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Особенности проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине.

Дифференцированный зачет проводится в тестовой форме. 3 варианта по 50 вопросов

Рекомендуемые вопросы промежуточной аттестации.

Тесты по основам технической механики

1. Что изучает  статика ?

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие  их.

2) статика изучает статистические движения тел

3) статика изучает механическое движение тел

2. На какие разделы делится теоретическая механика?

1) статика, кибернетика, механика.

2) статика, кинематика, динамика.

3) кинематика, механика, кибернетика.

3. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют

1) абсолютно твердым телом

2) прочным телом

3)материальным телом.

4. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних тел на другие – это

1)механическое воздействие;

2) сила;

3) удар.

5. Материальной точкой называется

1) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, сосредоточив  всю массу тела в точке.

2) точка, сосредоточенная в центре тела

6.Дествия системы сил на одно и то же твердое тело, производя одинаковые воздействия Называются:

1)эквивалентными;

2) внутренними;

3) внешними.

7.Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется

1) уравновешенной

2)равнодействующей

3) сосредоточенной

8. На чем базируются все теоремы и уравнения статики?

1) на законах статики

2)  на наблюдениях

3) на аксиомах

9. Что называется изгибом?

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения

2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают изгибающие моменты

3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы

4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы

10. Как называется брус, работающий на изгиб?

1)  массив;                         3) балка;

2) консоль;                         4) опора.

11. Назовите единицу измерения силы?

1) Паскаль.                  3) Ньютон.

2) Герц.                    4) Джоуль

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы?

1) амперметр;                3) гироскоп;

2) динамометр;            4) силомер;

13. Что называется моментом силы относительно точки (центра)?

1) Произведение модуля этой силы на время её действия.

2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила действует.

3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра).

4) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра).

14. Когда момент силы считается положительным?

1) Когда под действием силы тело движется вперёд.

2) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки.

3) Когда под действием силы тело движется назад.

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки

15. Трением скольжения называют:

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по поверхности  другого

2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения.

16. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости скольжения

1) это закон Кулона;

2) это свойство пары сил;

3)это закон статики.

17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием приложенных к ним сил – это

1) статика;

2) динамика;

3) кинематика.

18. Основной закон динамики

1) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой

2)  Масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном движении

3)Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие

19. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н.  Чему равен коэффициент  трения?

1) 8,3                   3) 1,2

2) 0,83                 4) 0,12

20.Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это

1) джоуль

2)ньютон

3)паскаль

21.отношение полезной работы к полной затраченной работе – это

1)мощность

2) КПД

3)первый закон динамики

22. Прочность это:

1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появления остаточных деформаций.

2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям.

3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.

23.  Как называется график зависимости между растягивающей силой и             соответствующим удлинением образца материала?

1) Спектрограмма                 3) Голограмма

2) Томограмма                       4) Диаграмма

24. Пластичность – это

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.

3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные формы и размеры.

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практически не получающего остаточных деформаций

25.Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла?

1) Чертилка

2) Надфиль

3) Сверло

4)   Молоток

26. Какой инструмент применяется при резке металла?

1) Зубило

2).  Напильник

3). Ножовка по металлу

4) Шабер

27. Каким инструментом режут тонкий листовой металл?

1) Напильник

2) Ножницы

3) Ножовка

4) Надфиль

28. Какие слесарные операции выполняют при резке металла?

1) Разметка

2) Сверление

3) Шабрение

4) Развертывание

29. Как удаляют опилки со слесарного станка?

1) Ветошью

2).Рукой

3)Щеткой

4)сдуть

30. При опиливании металла не используют…

1)Шлифовальные круги

2).Надфили

3).Ножовочные полотна

4).Напильники

31. Какой угол заточки должен быть у зубила для рубки нелегированной стали?

1). 70 градусов

2). 60 градусов

3). 45 градусов

32. Какие работы выполняют крейцмейселем?

1).Разрубают металл

2). Выполняют углубление перед сверлением

3). Вырубают узкие канавки

33. Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед сверлением?

1) Чертилкой

2) Кернером

3) Оправкой

4) Зубилом

34. Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке?

1) Нарезание резьбы

2) Развертывание

3) Зенкование

4) Все перечисленные операции

35. В чем зажимают сверло чтобы запустить дрель в работу?

1) Оправка

2) Тиски

3) Патрон

4) Надфиль

36. Рубку металла выполняют.

1)Надфилем

2) Кернером

3) Зубилом

4) Зенкером

37.Детали машин и узлы бывают:

1)общего назначения;

2) специального назначения;

3)общего и специального назначения ;

4) двигательного и передаточного назначения.

38. Две подвижно - соединительные детали образуют

1) узел

2) звенья

3) кинематическую пару

39.Совокупность звеньев подвижно кинематических пар образуют

1) кинематическую цепь

2) исполнительный механизм

3)техническое устройство

40. К неразъемным соединениям относятся

1) сварные

2) клепаные, клееные

3) штифтовые, шпилечные.

4) сварные, клепаные, клееные.

41. Что называют рубкой металла?

1)обработка металла ударным и режущим инструментом;

2) обработка металла ударным инструментом;

3) обработка металла режущим инструментом.

42. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила?

1) от твердости обрабатываемого металла;

2) от ширины зубила;

3) от длины зубила.

43. Из какого металла изготавливают зубила?

1) из чугуна;

2)из дюралюминия;

3) из инструментальной углеродистой стали.

44. Как называется специальное зубило для прорубания канавок?

1)рейер;

2) майзель;

3) крейцмейсель.

45.Что изучает  кинематика?

1) Движение тела под действием приложенных к нему сил.

2) Виды равновесия тела.

3) Движение тела без учета действующих на него сил.

4) Способы взаимодействия тел между собой.

46. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается:

1) наименьшая толщина склепываемых элементов

2) наибольшая толщина склепываемых элементов

3) толщина всех склепываемых деталей

4) диаметр заклепки

47. Твердость – это

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.

3) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого тела практически не  получающего остаточных деформаций.

48. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется

1) червячная передача

2) реечная передача

3)ременная передача

49. для передачи вращения между удаленными друг от друга валами применяется

1)зубчатая передача

2) ременная передача

3) Червячная передача

50.Что означает это условное изображение

1) зубчатая передача

2) червячная передача

Вариант №2

1Для разметки стальной поверхности нанесения линий (рисок) применяют:

1)карандаш

2) чертилку

3)  мел

4)   шариковую  ручку

2.     Керн это:

1)инструмент для разметки

2)  деталь

3 ) углубление от разметочного инструмента

4) брак при разметке

3. На алюминий разметку наносят:

1) чертилкой

2)  мелом

3)  карандашом

4)  шариковой ручкой

4. Инструментом для рубки металла является:

1)  топор

2)  зубило

3)  напильник

4)  молоток

5. Угол заточки зубила для твердых металлов равен:

1)   - 70°

2)    - 60°

3)   - 45°

4)   - 35°

6. Указать неверный ответ

При рубке металла используют  следующие удары:

1) кистевой

2) локтевой

3) плечевой

4) ручной

7. Назовите виды зенкеров:
1) остроносые и тупоносые
2) машинные и ручные
3) по камню и по бетону
4)цельные и насадные
8. Что такое развёртывание:
1) это операция по обработке резьбового отверстия
2) это операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой  степенью 
точности 
3) это операция по обработке квадратного отверстия с высокой  степенью точности 
4) это операция по обработке конического отверстия с высокой  степенью точности 
9. Назовите виды разверток по способу использования:
1) основные и вспомогательные
2) ручные и машинные
3) станочные и слесарные
4) прямые и конические

10. Назовите виды разверток по форме рабочей части:
1) цилиндрические и конические
2) ромбические и полукруглые
3)четырёхгранные и трехгранные
4) прямые и конические
11. Назовите виды разверток по точности обработки:
1) цилиндрические и конические 
2) черновые и чистовые
3) качественные и некачественные 
4) ручные и машинные
12. Назовите профили резьбы:
1)треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая 
2)овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая
3) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная
4) модульная, сегментная, трубчатая, потайная
13. Назовите системы резьбы:
1) Сантиметровая, футовая, батарейная
2) Газовая, дециметровая, калиброванная
3)Метрическая, дюймовая, трубная 
4) Миллиметровая, водопроводная, газовая
14. Назовите элементы резьбы:
1) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол
2) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр
3) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус
4)Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль
15. Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке?

1) Нарезание резьбы

2) Развертывание

3) Зенкование

4) Все перечисленные операции

16. В чем зажимают сверло чтобы запустить дрель в работу?

1) Оправка

2) Тиски

3) Патрон

4) Надфиль

17. Рубку металла выполняют.

1)Надфилем

2) Кернером

3) Зубилом

4) Зенкером

18.Детали машин и узлы бывают:

1)общего назначения;

2) специального назначения;

3)общего и специального назначения ;

4) двигательного и передаточного назначения.

19. Две подвижно - соединительные детали образуют

1) узел

2) звенья

3) кинематическую пару

20.Совокупность звеньев подвижно кинематических пар образуют

1) кинематическую цепь

2) исполнительный механизм

3)техническое устройство

21. К неразъемным соединениям относятся

1) сварные

2) клепаные, клееные

3) штифтовые, шпилечные.

4) сварные, клепаные, клееные.

22. Что называют рубкой металла?

1)обработка металла ударным и режущим инструментом;

2) обработка металла ударным инструментом;

3) обработка металла режущим инструментом.

23. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила?

1) от твердости обрабатываемого металла;

2) от ширины зубила;

3) от длины зубила.

24. Из какого металла изготавливают зубила?

1) из чугуна;

2)из дюралюминия;

3) из инструментальной углеродистой стали.

25. Как называется специальное зубило для прорубания канавок?

1)рейер;

2) майзель;

3) крейцмейсель.

26.Что изучает  кинематика?

1) Движение тела под действием приложенных к нему сил.

2) Виды равновесия тела.

3) Движение тела без учета действующих на него сил.

4) Способы взаимодействия тел между собой.

27. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается:

1) наименьшая толщина склепываемых элементов

2) наибольшая толщина склепываемых элементов

3) толщина всех склепываемых деталей

4) диаметр заклепки

28. Твердость – это

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.

3) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого тела практически не  получающего остаточных деформаций.

29. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется

1) червячная передача

2) реечная передача

3)ременная передача

30. для передачи вращения между удаленными друг от друга валами применяется

1)зубчатая передача

2) ременная передача

3) Червячная передача

31.Что означает это условное изображение

1) зубчатая передача

2) червячная передача

32. Что изучает  статика ?

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие  их.

2) статика изучает статистические движения тел

3) статика изучает механическое движение тел33

33. На какие разделы делится теоретическая механика?

1) статика, кибернетика, механика.

2) статика, кинематика, динамика.

3) кинематика, механика, кибернетика.

34. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют

1) абсолютно твердым телом

2) прочным телом

3)материальным телом.

35. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних тел на другие – это

1)механическое воздействие;

2) сила;

3) удар.

36. Материальной точкой называется

1) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, сосредоточив  всю массу тела в точке.

2) точка, сосредоточенная в центре тела37

37.Дествия системы сил на одно и то же твердое тело, производя одинаковые воздействия. Называются:

1)эквивалентными;

2) внутренними;

3) внешними.

38.Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется

1) уравновешенной

2)равнодействующей

3) сосредоточенной

39. На чем базируются все теоремы и уравнения статики?

1) на законах статики

2)  на наблюдениях

3) на аксиомах

40. Что называется изгибом?

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения

2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают изгибающие моменты

3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы

4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы

41. Как называется брус, работающий на изгиб?

1)  массив;                         3) балка;

2) консоль;                         4) опора.

42. Назовите единицу измерения силы?

1) Паскаль.                  3) Ньютон.

2) Герц.                    4) Джоуль

43. Какой прибор служит для статистического измерения силы?

1) амперметр;                3) гироскоп;

2) динамометр;            4) силомер;

44. Что называется моментом силы относительно точки (центра)?

1) Произведение модуля этой силы на время её действия.

2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила действует.

3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра).

4) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра).

45. Когда момент силы считается положительным?

1) Когда под действием силы тело движется вперёд.

2) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки.

3) Когда под действием силы тело движется назад.

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки

46. Трением скольжения называют:

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по поверхности  другого

2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения.

47. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости скольжения

1) это закон Кулона;

2) это свойство пары сил;

3)это закон статики.

48. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием приложенных к ним сил – это

1) статика;

2) динамика;

3) кинематика.

49. Основной закон динамики

1) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой

2)  Масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном движении

3)Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие

50. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н.  Чему равен коэффициент  трения?

1) 8,3                   3) 1,2

2) 0,83                 4) 0,12

Вариант №3

1.Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это

1) джоуль

2)ньютон

3)паскаль

2.отношение полезной работы к полной затраченной работе – это

1)мощность

2) КПД

3)первый закон динамики

3. Прочность это:

1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появления остаточных деформаций.

2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям.

3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.

4.  Как называется график зависимости между растягивающей силой и             соответствующим удлинением образца материала?

1) Спектрограмма                 3) Голограмма

2) Томограмма                       4) Диаграмма

5. Пластичность – это

1)Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.

3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные формы и размеры.

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практически не получающего остаточных деформаций

6.Опиливание – это:

1) снятие небольших слоев металла напильником

2) Опиливание от заготовки частей металла

3) специальная обработка пилой

7. Как удаляют опилки со слесарного станка?

1) Ветошью

2).Рукой

3)Щеткой

4)сдуть

8. Указать неверный ответ

При рубке металла используют  следующие удары:

1) кистевой

2) локтевой

3) плечевой

4) ручной

9. Что называется изгибом?

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения

2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают изгибающие моменты

3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы

4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы

10. Как называется брус, работающий на изгиб?

1)  массив;                         3) балка;

2) консоль;                         4) опора.

11. Назовите единицу измерения силы?

1) Паскаль.                  3) Ньютон.

2) Герц.                       4) Джоуль

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы?

1) амперметр;                3) гироскоп;

2) динамометр;            4) силомер;

13. Что называется моментом силы относительно точки (центра)?

1) Произведение модуля этой силы на время её действия.

2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила действует.

3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра).

4) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра).

14. Когда момент силы считается положительным?

1) Когда под действием силы тело движется вперёд.

2) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки.

3) Когда под действием силы тело движется назад.

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки

15. Трением скольжения называют:

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по поверхности  другого

2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения.

16. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости скольжения

1) это закон Кулона;

2) это свойство пары сил;

3)это закон статики.

17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием приложенных к ним сил – это

1) статика;

2) динамика;

3) кинематика.

18. Основной закон динамики

1) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой

2)  Масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном движении

3)Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие

19. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н.  Чему равен коэффициент  трения?

1) 8,3                   3) 1,2

2) 0,83                 4) 0,12

20.Что такое разметка:
1) операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки
2) операция по снятию с заготовки слоя металла
3) операция по нанесению на деталь защитного слоя 
; операция по удалению с детали заусенцев

21. Назвать виды разметки:
1) существует два вида: прямая и угловая
2) существует два вида: плоскостная и пространственная
3) существует один вид: базовая
4) существует три вида: круговая, квадратная и параллельная 
22. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
1) напильник, надфиль, рашпиль
2) сверло, зенкер, зенковка, цековка
3) труборез, слесарная ножовка, ножницы
4) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль
23. назвать мерительные инструменты применяемый для разметки:
1) масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус
2)микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп
3) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль
4)киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком.
24. Выбрать правильный ответ
Что такое накернивание:
1) это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали
2) это операция по удалению заусенцев с поверхности детали
3) это операция по распиливанию квадратного отверстия
4)это операция по выпрямлению покоробленного металла
25. Инструмент, применяемый при рубке металла:
1) применяется: метчик, плашка, клупп
2) применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка 
3) применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток
26. Что такое правка металла:
1) операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы
2)операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале
3) операция по образованию резьбовой поверхности на стержне
4) операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров 
27. Выбрать правильный ответ
Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке:
1) применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины
2) применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан
3) применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка
4)применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка
28. Что такое резка металла:
1) это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента  
2) это операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки
3) это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия
4) это операция, по образованию резьбы на поверхности металлического стержня
29. Назовите ручной инструмент для резке металла:
1)Зубило, крейцмейсель, канавочник
2) Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез
3) Гладилка, киянка, кувалда, 
4) Развертка, цековка, зенковка

30. Трением скольжения называют:

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по поверхности  другого

2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения.

31. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется

1) червячная передача

2) реечная передача

3)ременная передача

32. Прочность это:

1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появления остаточных деформаций.

2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям.

3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.

33.  Как называется график зависимости между растягивающей силой и             соответствующим удлинением образца материала?

1) Спектрограмма                 3) Голограмма

2) Томограмма                              4) Диаграмма

34. Пластичность – это

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.

3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные формы и размеры.

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практически не получающего остаточных деформаций

35.Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла?

1) Чертилка

2) Надфиль

3) Сверло

4)   Молоток

36. Какой инструмент применяется при резке металла?

1) Зубило

2).  Напильник

3). Ножовка по металлу

4) Шабер

37. Каким инструментом режут тонкий листовой металл?

1) Напильник

2) Ножницы

3) Ножовка

4) Надфиль

38. Какие слесарные операции выполняют при резке металла?

1) Разметка

2) Сверление

3) Шабрение

4) Развертывание

39. Как удаляют опилки со слесарного станка?

1) Ветошью

2).Рукой

3)Щеткой

4)сдуть

40. При опиливании металла не используют…

1)Шлифовальные круги

2).Надфили

3).Ножовочные полотна

).Напильники

41. Какой угол заточки должен быть у зубила для рубки нелегированной стали?

1). 70 градусов

2). 60 градусов

3). 45 градусов

42. Какие работы выполняют крейцмейселем?

1).Разрубают металл

2). Выполняют углубление перед сверлением

3). Вырубают узкие канавки

43. Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед сверлением?

1) Чертилкой

2) Кернером

3) Оправкой

4) Зубилом

.                44.Что называется силой?

1) Давление одного тела на другое.

2) Мера воздействия одного тела на другое.

3) Величина взаимодействия между телами.

4) Мера взаимосвязи между телами (объектами).

45. Какая система сил называется уравновешенной?

1) Две силы, направленные по одной прямой в разные стороны.

2) Две силы, направленные под углом 90о друг к другу.

3) Несколько сил, сумма которых равна нулю.

4) Система сил, под действием которых свободное тело может находится в покое.

46. Назовите виды сверлильных станков:
1) Подвесные, напольные и диагональные
2) Настольные, вертикальные и радиальные 
3) Винторезные, расточные и долбёжные 
4) Ручные, машинные и станочные

47. Что изучает  статика ?

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие  их.

2) статика изучает статистические движения тел

3) статика изучает механическое движение тел

48. На какие разделы делится теоретическая механика?

1) статика, кибернетика, механика.

2) статика, кинематика, динамика.

3) кинематика, механика, кибернетика.

49. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют

1) абсолютно твердым телом

2) прочным телом

3)материальным телом.

50. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних тел на другие – это

1)механическое воздействие;

2) сила;

3) удар.

Критерии оценки промежуточной аттестации.

| Вопрос | Вар№1 | Вар№2 | Вар№3 | Вопрос | В№1 | В№2 | В№3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 3 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 28 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 34 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 37 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 40 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 41 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 3 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 46 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |

Оценка за контроль тестовых заданий учащихся производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка:

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий.

- ЛИТЕРАТУРА

- Козлов Ю.С. Основы ремонтного дела.- Москва: Издательство «Высшая школа»2017

- Ардашов Г.Р. Техническое обслуживание машино- тракторного парка. Москва: Издательство «Высшая школа» 2016

- Зорин В.А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. Москва Издательский дом «Академия» 2017

Дополнительные источники:

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 30 шт.

- Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru

Сайты и электронные пособия

- Техническая механика

http://vkpolitehnik.ru/

Приложение 2

Лист регистрации изменений

в фонде оценочных средств

УД, ПМ __________________________________________________________

по специальности/профессии ________________________________________

(код, название)

| № п/п | Содержание изменений (раздел, пункт, страницы) | Основание для внесения изменений (новый учебный план, решение МК и т.д.) | протокол МК, Ф.И.О., подпись председателя | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Билеты к экзамену | решение МК |  | 23.04.15 |